# APSTIPRINĀTS

Kocēnu novada domes

iepirkumu komisijas

2013.gada 17. jūnijā

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

“Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā”

NOTEIKUMI

## IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

## KND/2013/24

Kocēni, 2013

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS – KND/2013/24

| Pasūtītājs | Kocēnu novada dome |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese: | Alejas iela 8. Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads |
| Reģ. Nr: | 90009114171 |
| Banka, konts: | A/S „SEB banka”, Nr. LV25UNLA 0050014273854 |
| Kontaktpersona, tālruņa Nr.: | Līga Sarma Berovska, 2 6577499 Arnis Balinkevičs 25415566, 64216032 |
| Faksa Nr. | 64207688 |
| e-pasta adrese | liga.berovska@kocenunovads.lv; arnis.balinkevics@kocenunovads.lv; |

  - IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

    - Iepirkuma priekšmets ir “Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā”.

Iepirkuma priekšmeta ietvaros jāveic Siltumtrases vienkāršotā renovācija Kocēnu novada  Vaidavas ciemā, saskaņā ar tehnisko  shēmu un darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums nr.2.) un jānodod Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu.

1.3.2.   CPV kods: 45231110-9

  - LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

Līguma izpildes vieta ir Vaidavas ciems, Vaidavas pagasts,  Kocēnu novads.

Līguma izpildes termiņš  maksimums 2 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

  - PIEDĀVĀJUMA  SAŅEMŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

    - Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8’. panta nosacījumiem.

    - Konkursu organizē Kocēnu novada dome un realizē Kocēnu  novada domes Iepirkumu komisija.

    - Iepirkuma procedūras Noteikumu elektroniskā versija ir brīvi pieejama Kocēnu novada domes mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv.

    - Ar iepirkuma procedūras Noteikumiem un tās pielikumiem pretendenti var iepazīties Kocēnu novada domē Alejas ielā 8,  Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā pie  iepirkumu speciālistes Līgas Sarmas Berovskas pēc iepirkuma procedūras izziņošanas, līdz 2013. gada 1. jūlijam, plkst. 16 00.

    - Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu līdz 2013. gada 1. jūlija, plkst. 16 00. Kocēnu  novada domes telpās, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, darba dienās no plkst. 900 līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē. Aploksnei jābūt aizzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes jābūt atzīmēm: Piedāvājums iepirkuma procedūrai:  “Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā”

KND/2013/24

Neatvērt līdz  2013. gada 1. jūlija, plkst. 16 00.

„Ierobežotas pieejamības informācija“.

      - pretendenta nosaukumam un adresei;

      - adresātam – Iepirkuma procedūras organizētāja nosaukums un adrese;

      - piedāvājuma iesniedzēja un saņēmēja parakstiem ar atšifrējumiem, iesniegšanas   datumam un pulksteņa laikam.

    - Piedāvājums sastāv no trijām daļām:

- pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (1. Pielikums);

- finanšu piedāvājuma (3. pielikums (Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma procedūrai KND/2013/24 ;

    - Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ir cauršūtas, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 1.6.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā (sertifikācijas dokumenti var tikt iesniegti angļu vai krievu valodā; citā valodā sagatavotiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi, izņemot Noteikumu 1.5.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - CITA INFORMĀCIJA

    - Komisija pilnvarojusi sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru, iepirkumu speciālisti Līgu Sarmu Berovsku tālr. 26577499, e-pasta adrese: liga.berovska@kocenunovads.lv un komunālās saimniecības  pārvaldes vadītāju Arni Balinkeviču e-pasta adrese arnis.balinkevics@kocenunovads.lv, tālr. 25415566

    - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par iepirkuma procedūras Noteikumiem ieinteresētā persona var nosūtīt pa faksu 64207688, adresējot Iepirkumu speciālistei Līgai Sarmai Berovskai.

    - Iepirkuma komisija pēc ieinteresētās personas rakstiska pieprasījuma sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūras noteikumiem.

    - Skaidrojumi par iepirkuma procedūras noteikumiem tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti lejuplādēšanai Kocēnu novada domes mājas lapā www.kocenunovads.lc, sadaļā „Iepirkumi”.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmets “Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā”

  - Pretendents,  saskaņā ar darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Pielikums nr. 2), veic Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas renovācijas darbus, adresē Vaidavas ciems, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads.

  - CPV kods:  45231110-9

  - Samaksa tiks veikta saskaņā ar piešķirtā līguma nosacījumiem, neparedzot avansa maksājumu.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Noteikumiem vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

  - Pretendents izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja pretendentam izpildās kaut viens no diviem 8 ‘ panta 52 sadaļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:

    - pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

  - Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījums par pēdējiem trīs gadiem ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā..

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā atklāsies, ka pretendents, vai personālsabiedrība kā pretendenta dalībnieks neatbilst kādai no nolikuma 3.3. sadaļas punktu prasībām, iepirkuma komisija izslēgs pretendentu no turpmākās dalības konkursā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā.

  - Pretendentam ir pieredze vismaz 3 līdzvērtīga apjoma  siltumtrases būvniecības, renovācijas, rekonstrukcijas pakalpojumu nodrošināšanā pēdējo 5 (piecu)  gadu laikā.

  - Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma  procedūrā nepiedalās.

- PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI

  - Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka:

    - nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

    - pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu..

  - Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

  - Apliecinājums par 3 nozīmīgāko līdzvērtīga pakalpojumu nodrošināšanu siltumapgādes sistēmas būvniecības, renovācijas, rekonstrukcijas darbos pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, norādot līguma summas, pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju un informāciju vai pakalpojums pabeigts 100%.

  - Atsauksmes par  3 veiksmīgi izpildītiem līdzīga apjoma un rakstura pakalpojumiem, atbilstoši 4.3. punktam norādītajai informācijai.

  - Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

  - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

  - Uzņēmumu Reģistra izziņa par paraksta tiesībām, un apliecinājums, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

  - Pakalpojuma izpildei piesaistītā Būvdarbu vadītāja LSGUTIS izsniegts un apstiprināts Būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas vadīšanā.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  - Atbilstoši Pielikumam Nr. 3, aizpildīts un parakstīts Pretendenta finanšu piedāvājums, kuru parakstījis pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona. Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteikumiem pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums), saskaņā ar tehnisko specifikāciju  (pielikums Nr. 2) .

  - Finanšu piedāvājumā norāda kopējo līguma summu, par kādu tiks nodrošināts darba uzdevumam- tehniskai specifikācijai atbilstošs pakalpojums.

  - Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.  Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu.

  - Visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu nodrošināšanu, nodokļiem un nodevām u.c. maksājumus, kas nepieciešami pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, sedz pasūtījuma izpildītājs un tām ir jābūt ietvertām piedāvājuma cenā.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un finansiālo piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma komisija veic slēgtā sanāksmē.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst Noteikumu prasībām un tehniskajai specifikācijai.

  - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa par  pakalpojuma nodrošināšanu.

  - Par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kurš piedāvā Zemāko līgumcenu  un atbilst iepirkumu procedūras prasībām.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu pakalpojuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, noteikumu prasībām un saskaņā ar Darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Noteikumu pielikums Nr.2) .

- IEPIRKUMU KOMISIJAS PIENĀKUMI:

  - Nodrošināt iepirkuma  procedūras norisi un dokumentēšanu.

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Noteikumiem.

  - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pēc pakalpojuma iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas neizvēloties nevienu piedāvājumu, saglabāt piedāvājumu oriģinālus un iznīcināt to kopijas.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - PRETENDENTA PIENĀKUMI:

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Noteikumu prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

- NORMATĪVIE AKTI

  - Publisko iepirkumu likums.

Pielikumā:

- 1.pielikums “Pieteikuma paraugs” uz 2 (divām) lapām;

- 2.pielikums “ 	Darba uzdevums - tehniskā specifikācija” uz 2 (divām) lapām;

- 3.pielikums “ Finanšu piedāvājums” uz 5 (piecām) lapām;

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	_____________________            / E. Nagle/

1.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par  “Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā”,

identifikācijas Nr. KND/2013/24

Pieteikums iepirkuma procedūrai

Iepirkuma procedūras “Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā”, identifikācijas KND/2013/24, Kocēnu  novada domes Iepirkuma komisijai:

Uzņēmums, (uzņēmējsabiedrība), _______________________, Reģ. Nr.________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ______________________________________,tā __________ (amats) _______________________________________ (vārds un uzvārds) personā, personas kods _________-_____ ar šī pieteikuma iesniegšanu, piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem,  piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā, nodrošināt  Siltumtrases vienkāršotās renovācijas darbus Vaidavas ciemā un atzīst savu pieteikumu par spēkā esošu gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar šo nolikumu, pieteikumu un tam pievienoto pielikumu.

apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

Uzņēmums nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

Uzņēmumam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta),  kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Uzņēmumam divpadsmit mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi (pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības un konkurences būtisku pārkāpumu);

Pēdējo 18 mēnešu laikā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu no piedāvājuma iesniegšanas nav konstatēti darbu tiesību būtiski pārkāpumi, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

Uzņēmums ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

Uzņēmuma gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījums par pēdējiem trīs gadiem ir _________________  LVL.

- Mūsu piedāvātā līgumcena par Siltumtrases vienkāršotās renovācijas darbiem  Kocēnu novada  Vaidavas ciemā  ir__________ LVL (...........................) bez PVN;

PVN 21% ______ LVL.

Piedāvātā līgumcena _____________ LVL (..................................) ar PVN 21%.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai ir jāveido starp mums saistošs līgums. Mēs apzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu vai jebkuru piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:

| Pilns vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Uzņēmuma adrese |  |
| Uzņēmuma tālruņa, faksa numurs |  |
| Uzņēmuma e-pasts |  |
| Paraksts |  |

Z.V.

Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

2.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par  “Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā”,

identifikācijas Nr. KND/2013/24

Darba uzdevums - Tehniskā specifikācija

identifikācijas KND/2013/24

| Būves nosaukums: „Siltumtrases vienkāršota renovācija”. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums: Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā |  |
| Objekta adrese: Vaidavas ciems, Vaidavas pagasts Kocēnu novads. |  |  |  |
| Nr.p.k. | Nosaukums, raksturojums | Mērv. | Skaits | Piezīmes |
| 1 | Signālvadu sistēma 2.sērijas 532m | kompl. | 1 | Izoterm vai analogs |
| 2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn150 | m | 570 | Izoterm vai analogs |
| 3 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn100 | m | 322 | Izoterm vai analogs |
| 4 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn80 | m | 86 | Izoterm vai analogs |
| 5 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn150, 90gr. | gab | 14 | Izoterm vai analogs |
| 6 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn150, 120gr. | gab | 4 | Izoterm vai analogs |
| 7 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn100, 90gr. | gab | 12 | Izoterm vai analogs |
| 8 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn100, 120gr. | gab | 4 | Izoterm vai analogs |
| 9 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn150 | gab | 96 | Izoterm vai analogs |
| 10 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn100 | gab | 54 | Izoterm vai analogs |
| 11 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn80 | gab | 28 | Izoterm vai analogs |
| 12 | Lodveida krāns metināmais dn150 | gab | 2 |  |
| 13 | Lodveida krāns metināmais dn125 | gab | 2 |  |
| 14 | Lodveida krāns metināmais dn100 | gab | 4 |  |
| 15 | Lodveida krāns metināmais dn80 | gab | 2 |  |
| 16 | Lodveida krāns metināmais dn65 | gab | 6 |  |
| 17 | Lodveida krāns metināmais dn50 | gab | 6 |  |
| 18 | Lodveida krāns uzmavu dn40 | gab | 2 |  |
| 19 | Lodveida krāns uzmavu dn25 | gab | 8 |  |
| 20 | Lodveida krāns uzmavu dn20 | gab | 10 |  |
| 21 | Lodveida krāns uzmavu dn15 | gab | 4 |  |
| 22 | Kabeļu mehāniskā aizsardzība | gab | 12 |  |
| 23 | Grodu aka dn1000 H=2m ar čuguna vāku | kompl. | 2 |  |
| 24 | Palīgmateriāli | gab | 2 |  |
| 25 | Tranšejas rakšana un aizbēršana, blietējot grunti | m | 532 |  |
| 26 | Smilšu pabērums un apbērums b=200 | m3 | 106 |  |
| 27 | Pievienošanās esošiem vadiem ar dn150 | kompl. | 2 |  |
| 28 | Ieejas blīvējums | kompl. | 2 |  |
| 29 | Metināšanas resursi | kompl. | 1 |  |
| 30 | Esošās siltumtrases demontāža | m | 520 |  |
| 31 | Asfalta noņemšana un atjaunošana | m2 | 88 |  |
| 32 | Grants seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 74 |  |
| 33 | Zālāja atjaunošana | m2 | 900 |  |
| 34 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn150/dn100 | gab | 4 | Izoterm vai analogs |
| 35 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn150/dn80 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 36 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn150/dn50 | gab | 6 | Izoterm vai analogs |
| 37 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn100/dn65 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 38 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn80/dn65 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 39 | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn150/dn100 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 40 | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn100/dn80 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 41 | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn80/dn65 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| Objekts | Siltumtīkla vienkāršota renovācija | Lapa: | Specifikācija |  |
|  | Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā | Posms 1 līdz 14 |  |  |
| Pasūt. | Kocēnu novada dome | Izpild. | SIA ''Arājs'' |  |
|  |  |  | Lapa | SAT - 5 |
| Proj. | Raitis Arājs |  | Lic. Nr. | 50 - 427 |

|  | Siltumtrases vienkāršota renovācija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā |  |  |  |
|  | MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |
|  | posms no 2 līdz skolai |  |  |  |
| Nr.p.k. | Nosaukums, raksturojums | Mērv. | Skaits | Piezīmes |
| 1 | Signālvadu sistēma 2.sērijas 393m | kompl. | 1 | Izoterm vai analogs |
| 2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn125 | m | 86 | Izoterm vai analogs |
| 3 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn100 | m | 546 | Izoterm vai analogs |
| 4 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn65 | m | 66 | Izoterm vai analogs |
| 5 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn50 | m | 52 | Izoterm vai analogs |
| 6 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn125, 90gr. | gab | 4 | Izoterm vai analogs |
| 7 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn100, 90gr. | gab | 8 | Izoterm vai analogs |
| 8 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn100, 120gr. | gab | 4 | Izoterm vai analogs |
| 9 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn65, 90gr. | gab | 6 | Izoterm vai analogs |
| 10 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn50, 90gr. | gab | 6 | Izoterm vai analogs |
| 11 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn125 | gab | 14 | Izoterm vai analogs |
| 12 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn100 | gab | 92 | Izoterm vai analogs |
| 13 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn65 | gab | 10 | Izoterm vai analogs |
| 14 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn50 | gab | 8 | Izoterm vai analogs |
| 15 | Lodveida krāns metināmais dn100 | gab | 2 |  |
| 16 | Lodveida krāns metināmais dn65 | gab | 4 |  |
| 17 | Lodveida krāns metināmais dn50 | gab | 4 |  |
| 18 | Lodveida krāns uzmavu dn20 | gab | 6 |  |
| 19 | Lodveida krāns uzmavu dn15 | gab | 4 |  |
| 20 | Kabeļu mehāniskā aizsardzība | gab | 3 |  |
| 21 | Palīgmateriāli | gab | 12 |  |
| 22 | Tranšejas rakšana un aizbēršana, blietējot grunti | m | 393 |  |
| 23 | Smilšu pabērums un apbērums b=200 | m3 | 78 |  |
| 24 | Pievienošanās esošiem vadiem | kompl. | 12 |  |
| 25 | Ieejas blīvējums | kompl. | 12 |  |
| 26 | Metināšanas resursi | kompl. | 1 |  |
| 27 | Esošās siltumtrases demontāža | m | 393 |  |
| 28 | Asfalta noņemšana un atjaunošana | m2 | 56 |  |
| 29 | Grants seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 37 |  |
| 30 | Zālāja atjaunošana | m2 | 696 |  |
| 31 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn100/dn65 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 32 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn100/dn50 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| Objekts | Siltumtīkla vienkāršota renovācija | Lapa: | Specifikācija |
|  | Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā | Posms no 2 līdz skolai |  |  |
| Pasūt. | Kocēnu novada dome | Izpild. | SIA ''Arājs'' |  |
|  |  |  | Lapa | SAT - 6 |
| Proj. | Raitis Arājs |  | Lic. Nr. | 50 - 427 |

|  | Siltumtrases vienkāršota renovācija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā |  |  |  |
|  | MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |
|  | pievads uz internātu |  |  |  |
| Nr.p.k. | Nosaukums, raksturojums | Mērv. | Skaits | Piezīmes |
| 1 | Signālvadu sistēma 2.sērijas 148m | kompl. | 1 | Izoterm vai analogs |
| 2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn50 | m | 298 | Izoterm vai analogs |
| 3 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn50, 90gr. | gab | 16 | Izoterm vai analogs |
| 4 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn50, 120gr. | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 5 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn50 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 6 | Lodveida krāns metināmais dn50 | gab | 2 | skolā |
| 7 | Lodveida krāns uzmavu dn15 | gab | 2 |  |
| 8 | Kabeļu mehāniskā aizsardzība | kompl. | 2 |  |
| 9 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
| 10 | Tranšejas rakšana un aizbēršana, blietējot grunti | m | 148 |  |
| 11 | Smilšu pabērums un apbērums b=200 | m3 | 30 |  |
| 12 | Pievienošanās esošiem vadiem | kompl. | 2 |  |
| 13 | Ieejas blīvējums | kompl. | 2 |  |
| 14 | Metināšanas resursi | kompl. | 1 |  |
| 15 | Asfalta noņemšana un atjaunošana | m2 | 76 |  |
| 16 | Grants seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 22 |  |
| 17 | Zālāja atjaunošana | m2 | 186 |  |
| Objekts | Siltumtīkla vienkāršota renovācija | Lapa: | Specifikācija |
|  | Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā | Pievads uz internātu |  |  |
| Pasūt. | Kocēnu novada dome | Izpild. | SIA ''Arājs'' |  |
|  |  |  | Lapa | SAT - 10 |
| Proj. | Raitis Arājs |  | Lic. Nr. | 50 - 427 |

|  | Siltumtrases vienkāršota renovācija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā |  |  |  |
|  | MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |
|  | individuālās mājas |  |  |  |
| Nr.p.k. | Nosaukums, raksturojums | Mērv. | Skaits | Piezīmes |
| 1 | Signālvadu sistēma 2.sērijas 378m | kompl. | 1 | Izoterm vai analogs |
| 2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn65 | m | 122 | Izoterm vai analogs |
| 3 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn50 | m | 138 | Izoterm vai analogs |
| 4 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn40 | m | 120 | Izoterm vai analogs |
| 5 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn25 | m | 380 | Izoterm vai analogs |
| 6 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn65, 90gr. | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 7 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn25, 90gr. | gab | 36 | Izoterm vai analogs |
| 8 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn65 | gab | 20 | Izoterm vai analogs |
| 9 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn50 | gab | 24 | Izoterm vai analogs |
| 10 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn40 | gab | 20 | Izoterm vai analogs |
| 11 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn25 | gab | 64 | Izoterm vai analogs |
| 12 | Lodveida krāns metināmais dn25 | gab | 2 |  |
| 13 | Lodveida krāns uzmavu dn15 | gab | 6 |  |
| 14 | Kabeļu mehāniskā aizsardzība | kompl. | 3 |  |
| 15 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
| 16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana, blietējot grunti | m | 378 |  |
| 17 | Smilšu pabērums un apbērums b=200 | m3 | 76 |  |
| 18 | Pievienošanās esošiem vadiem | kompl. | 16 |  |
| 19 | Ieejas blīvējums | kompl. | 16 |  |
| 20 | Metināšanas resursi | kompl. | 72 |  |
| 21 | Esošās siltumtrases demontāža | m | 378 |  |
| 22 | Asfalta noņemšana un atjaunošana | m2 | 76 |  |
| 23 | Grants seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 198 |  |
| 24 | Zālāja atjaunošana | m2 | 480 |  |
| 25 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn65/dn25 | gab | 8 | Izoterm vai analogs |
| 26 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn50/dn40 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 27 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn40/dn25 | gab | 4 | Izoterm vai analogs |
| 28 | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn65/dn50 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 29 | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn50/dn40 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 30 | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn40/dn25 | gab | 4 | Izoterm vai analogs |
| Objekts | Siltumtīkla vienkāršota renovācija | Lapa: | Specifikācija |
|  | Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā | Individuālās mājas |  |  |
| Pasūt. | Kocēnu novada dome | Izpild. | SIA ''Arājs'' |  |
|  |  |  | Lapa | SAT - 9 |
| Proj. | Raitis Arājs |  | Lic. Nr. | 50 - 427 |

|  | Siltumtrases vienkāršota renovācija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā |  |  |  |
|  | MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |
|  | Gaujas iela ar māju pievadiem |  |  |  |
| Nr.p.k. | Nosaukums, raksturojums | Mērv. | Skaits | Piezīmes |
| 1 | Signālvadu sistēma 2.sērijas 493m | kompl. | 1 | Izoterm vai analogs |
| 2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn65 | m | 312 | Izoterm vai analogs |
| 3 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn50 | m | 296 | Izoterm vai analogs |
| 4 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn40 | m | 200 | Izoterm vai analogs |
| 5 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn32 | m | 24 | Izoterm vai analogs |
| 6 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn25 | m | 160 | Izoterm vai analogs |
| 7 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn65, 90gr. | gab | 10 | Izoterm vai analogs |
| 8 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn40, 90gr. | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 9 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn32, 90gr. | gab | 4 | Izoterm vai analogs |
| 10 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn25, 90gr. | gab | 20 | Izoterm vai analogs |
| 11 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn65 | gab | 52 | Izoterm vai analogs |
| 12 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn50 | gab | 50 | Izoterm vai analogs |
| 13 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn40 | gab | 32 | Izoterm vai analogs |
| 14 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn32 | gab | 8 | Izoterm vai analogs |
| 15 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn25 | gab | 40 | Izoterm vai analogs |
| 16 | Lodveida krāns metināmais dn32 | gab | 4 |  |
| 17 | Lodveida krāns metināmais dn25 | gab | 10 |  |
| 18 | Lodveida krāns uzmavu dn15 | gab | 14 |  |
| 19 | Kabeļu mehāniskā aizsardzība | gab | 4 |  |
| 20 | Palīgmateriāli | gab | 2 |  |
| 21 | Tranšejas rakšana un aizbēršana, blietējot grunti | m | 493 |  |
| 22 | Smilšu pabērums un apbērums b=200 | m3 | 98 |  |
| 23 | Pievienošanās esošiem vadiem | kompl. | 14 |  |
| 24 | Ieejas blīvējums | kompl. | 14 |  |
| 25 | Metināšanas resursi | kompl. | 1 |  |
| 26 | Esošās siltumtrases demontāža | m | 493 |  |
| 27 | Asfalta noņemšana un atjaunošana | m2 | 26 |  |
| 28 | Grants seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 28 |  |
| 29 | Zālāja atjaunošana | m2 | 866 |  |
| 30 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn65/dn25 | gab | 6 | Izoterm vai analogs |
| 31 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn50/dn25 | gab | 4 | Izoterm vai analogs |
| 32 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn40/dn32 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 33 | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn65/dn50 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 34 | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn50/dn40 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| Objekts | Siltumtīkla vienkāršota renovācija | Lapa: | Specifikācija |  |
|  | Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā | Gaujas iela ar māju pievadiem |  |  |
| Pasūt. | Kocēnu novada dome | Izpild. | SIA ''Arājs'' |  |
|  |  |  | Lapa | SAT - 8 |
| Proj. | Raitis Arājs |  | Lic. Nr. | 50 - 427 |

|  | Siltumtrases vienkāršota renovācija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā |  |  |  |
|  | MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |
|  | pievienojumi daudzdzīvokļu mājām, klubam, veikalam |  |  |  |
| Nr.p.k. | Nosaukums, raksturojums | Mērv. | Skaits | Piezīmes |
| 1 | Signālvadu sistēma 2.sērijas 219m | kompl. | 1 | Izoterm vai analogs |
| 2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn100 | m | 237 | Izoterm vai analogs |
| 3 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn80 | m | 15 | Izoterm vai analogs |
| 4 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn65 | m | 120 | Izoterm vai analogs |
| 5 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn50 | m | 12 | Izoterm vai analogs |
| 6 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn100, 90gr. | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 7 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn100, 120gr. | gab | 4 | Izoterm vai analogs |
| 8 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn80, 90gr. | gab | 4 | Izoterm vai analogs |
| 9 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn65, 90gr. | gab | 24 | Izoterm vai analogs |
| 10 | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn50, 90gr. | gab | 8 | Izoterm vai analogs |
| 11 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn100 | gab | 46 | Izoterm vai analogs |
| 12 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn80 | gab | 6 | Izoterm vai analogs |
| 13 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn65 | gab | 18 | Izoterm vai analogs |
| 14 | Savienojumu izolēšanas komplekts dn50 | gab | 10 | Izoterm vai analogs |
| 15 | Lodveida krāns metināmais dn100 | gab | 2 |  |
| 16 | Lodveida krāns metināmais dn65 | gab | 10 |  |
| 17 | Lodveida krāns metināmais dn50 | gab | 8 |  |
| 18 | Lodveida krāns uzmavu dn20 | gab | 8 |  |
| 19 | Lodveida krāns uzmavu dn15 | gab | 12 |  |
| 20 | Kabeļu mehāniskā aizsardzība | gab | 3 |  |
| 21 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
| 22 | Tranšejas rakšana un aizbēršana, blietējot grunti | gab | 219 |  |
| 23 | Smilšu pabērums un apbērums b=200 | gab | 44 |  |
| 24 | Pievienošanās esošiem vadiem | gab | 12 |  |
| 25 | Ieejas blīvējums | gab | 12 |  |
| 26 | Metināšanas resursi | kompl. | 1 |  |
| 27 | Esošās siltumtrases demontāža | m | 210 |  |
| 28 | Asfalta noņemšana un atjaunošana | gab | 24 |  |
| 29 | Grants seguma noņemšana un atjaunošana | gab | 45 |  |
| 30 | Zālāja atjaunošana | gab | 350 |  |
| 31 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn100/dn100 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 32 | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn80/dn65 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 33 | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn100/dn65 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| 34 | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn80/dn65 | gab | 2 | Izoterm vai analogs |
| Objekts | Siltumtīkla vienkāršota renovācija | Lapa: | Specifikācija |  |
|  | Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā | Pievienojumi |  |  |
| Pasūt. | Kocēnu novada dome | Izpild. | SIA ''Arājs'' |  |
|  |  |  | Lapa | SAT - 7 |
| Proj. | Raitis Arājs |  | Lic. Nr. | 50 - 427 |

3.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par  “Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā ,Kocēnu novadā”

identifikācijas Nr. KND/2013/24

Finanšu PIEDĀVĀJUMS

identifikācijas KND/2013/24

“Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pasūtītājs |  | Kocēnu novada dome |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būves nosaukums Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā,Kocēnu novadā |  |  |
| Objekta nosaukums Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā,Kocēnu novadā |  |  |
| Objekta adrese Vaidava,Kocēnu novads |  |  |
| Tāme sastādīta 2013.gada ...................... |  |
| Posms no 1 līdz 14 |  |
|  |  |  |  |  | Vienības cena | Kopā uz visu apjomu |  |
| N.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls.) | Materiāli(Ls.) | Mehānismi (Ls.) | Kopā (Ls.) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls.) | Materiāli (Ls.) | Mehānismi (Ls.) | Summa (Ls.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 |  | Signālvadu sistēma 2.sērijas 532m | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn150 | m | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn100 | m | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn80 | m | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn150, 90gr. | gab | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn150, 120gr. | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn100, 90gr. | gab | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn100, 120gr. | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn150 | gab | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn100 | gab | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn80 | gab | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Lodveida krāns metināmais dn150 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Lodveida krāns metināmais dn125 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Lodveida krāns metināmais dn100 | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Lodveida krāns metināmais dn80 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Lodveida krāns metināmais dn65 | gab | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Lodveida krāns metināmais dn50 | gab | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Lodveida krāns uzmavu dn40 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Lodveida krāns uzmavu dn25 | gab | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Lodveida krāns uzmavu dn20 | gab | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Lodveida krāns uzmavu dn15 | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Kabeļu mehāniskā aizsardzība | gab | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Grodu aka dn1000 H=2m ar čuguna vāku | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Palīgmateriāli | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana, blietējot grunti | m | 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Smilšu pabērums un apbērums b=200 | m3 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Pievienošanās esošiem vadiem ar dn150 | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Ieejas blīvējums | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Metināšanas resursi | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Esošās siltumtrases demontāža | m | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Asfalta noņemšana un atjaunošana | m2 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Grants seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn150/dn100 | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn150/dn80 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn150/dn50 | gab | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn100/dn65 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn80/dn65 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn150/dn100 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn100/dn80 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn80/dn65 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā Materiālu,grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiešās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tāmi sastādīja Sertifikāta Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Posms no 2 līdz skolai

|  |  |  |  |  | Vienības cena | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls.) | Materiāli(Ls.) | Mehānismi (Ls.) | Kopā (Ls.) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls.) | Materiāli (Ls.) | Mehānismi (Ls.) | Summa (Ls.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  | Signālvadu sistēma 2.sērijas 393m | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn125 | m | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn100 | m | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn65 | m | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn50 | m | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn125, 90gr. | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn100, 90gr. | gab | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn100, 120gr. | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn65, 90gr. | gab | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn50, 90gr. | gab. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn125 | gab. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn100 | gab | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn65 | gab | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn50 | gab. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Lodveida krāns metināmais dn100 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Lodveida krāns metināmais dn65 | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Lodveida krāns metināmais dn50 | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Lodveida krāns uzmavu dn20 | gab | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Lodveida krāns uzmavu dn15 | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Kabeļu mehāniskā aizsardzība | gab | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Palīgmateriāli | gab | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana, blietējot grunti | m | 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Smilšu pabērums un apbērums b=200 | m3 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Pievienošanās esošiem vadiem | kompl. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Ieejas blīvējums | kompl. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Metināšanas resursi | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Esošās siltumtrases demontāža | m | 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Asfalta noņemšana un atjaunošana | m2 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Grants seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn100/dn165 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn100/dn50 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pievads uz internātu

|  |  |  |  |  | Vienības cena | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls.) | Materiāli(Ls.) | Mehānismi (Ls.) | Kopā (Ls.) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls.) | Materiāli (Ls.) | Mehānismi (Ls.) | Summa (Ls.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  | Signālvadu sistēma 2.sērijas 148m | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn50 | m | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn50, 90gr. | gab | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn50, 120gr. | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn50 | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Lodveida krāns metināmais dn50 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Lodveida krāns uzmavu dn15 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Kabeļu mehāniskā aizsardzība | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Palīgmateriāli | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana, blietējot grunti | m | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Smilšu pabērums un apbērums b=200 | m3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Pievienošanās esošiem vadiem | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ieejas blīvējums | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Metināšanas resursi | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Asfalta noņemšana un atjaunošana | m2 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Grants seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Individuālās mājas

|  |  |  |  |  | Vienības cena | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls.) | Materiāli(Ls.) | Mehānismi (Ls.) | Kopā (Ls.) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls.) | Materiāli (Ls.) | Mehānismi (Ls.) | Summa (Ls.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  | Signālvadu sistēma 2.sērijas 378m | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn65 | m | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn50 | m | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn40 | m | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn25 | m | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn65, 90gr. | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn25, 90gr. | gab | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn65 | gab. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn50 | gab | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn40 | gab | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn25 | gab. | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Lodveida krāns metināmais dn25 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Lodveida krāns uzmavu dn15 | gab | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Kabeļu mehāniskā aizsardzība | kompl. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana, blietējot grunti | m | 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Smilšu pabērums un apbērums b=200 | m3 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Pievienošanās esošiem vadiem | kompl. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Ieejas blīvējums | kompl. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Metināšanas resursi | kompl. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Esošās siltumtrases demontāža | m | 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Asfalta noņemšana un atjaunošana | m2 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Grants seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn65/dn25 | gab | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn50/dn40 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn40/dn25 | gab. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn65/d50 | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn50/d40 | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn40/d25 | gab. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gaujas iela ar māju pievadiem

|  |  |  |  |  | Vienības cena | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls.) | Materiāli(Ls.) | Mehānismi (Ls.) | Kopā (Ls.) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls.) | Materiāli (Ls.) | Mehānismi (Ls.) | Summa (Ls.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  | Signālvadu sistēma 2.sērijas 493m | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn65 | m | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn50 | m | 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn40 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn32 | m | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn25 | m | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn65, 90gr. | gab | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn40, 90gr. | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn32, 90gr. | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn25, 90gr. | gab | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn65 | gab. | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn50 | gab | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn40 | gab | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn32 | gab. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn25 | gab. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Lodveida krāns metināmais dn32 | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Lodveida krāns metināmais dn25 | gab | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Lodveida krāns uzmavu dn15 | gab | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Kabeļu mehāniskā aizsardzība | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Palīgmateriāli | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana, blietējot grunti | m | 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Smilšu pabērums un apbērums b=200 | m3 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Pievienošanās esošiem vadiem | kompl. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Ieejas blīvējums | kompl. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Metināšanas resursi | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Esošās siltumtrases demontāža | m | 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Asfalta noņemšana un atjaunošana | m2 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Grants seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn65/dn25 | gab | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn50/dn25 | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn40/dn32 | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn65/dn50 | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn50/dn40 | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pievienojumi daudzdzīvokļu mājām, klubam, veikalam

|  |  |  |  |  | Vienības cena | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls.) | Materiāli(Ls.) | Mehānismi (Ls.) | Kopā (Ls.) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls.) | Materiāli (Ls.) | Mehānismi (Ls.) | Summa (Ls.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  | Signālvadu sistēma 2.sērijas 219m | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn100 | m | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn80 | m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn65 | m | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule dn50 | m | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn100, 90gr. | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn100, 120gr. | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn80, 90gr. | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn65, 90gr. | gab | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Rūpnieciski izolēti tērauda līkņi dn50, 90gr. | gab. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn100 | gab. | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn80 | gab | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn65 | gab | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Savienojumu izolēšanas komplekts dn50 | gab. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Lodveida krāns metināmais dn 100 | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Lodveida krāns metināmais dn65 | gab | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Lodveida krāns metināmais dn50 | gab | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Lodveida krāns uzmavu dn20 | gab | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Lodveida krāns uzmavu dn15 | gab. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Kabeļu mehāniskā aizsardzība | gab | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana, blietējot grunti | m | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Smilšu pabērums un apbērums b=200 | m3 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Pievienošanās esošiem vadiem | kompl. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Ieejas blīvējums | kompl. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Metināšanas resursi | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Esošās siltumtrases demontāža | m | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Asfalta noņemšana un atjaunošana | m2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Grants seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn100/dn100 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Rūpnieciski izolēts tērauda trejgabals dn80/dn65 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn100/dn65 | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Rūpnieciski izolēta tērauda pāreja dn80/dn65 | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |