Pielikums Nr.1

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/43-KPFI

nolikumam

Tehniskās specifikācijas

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

Tehniskā specifikācija sastāv no:

- Darbu apjomiem

- Tehniskajām prasībām attiecībā uz izmantotajiem materiāliem un iekārtām.

Tehniskās specifikācijas

1.sadaļa

Darbu apjomi

(pievienoti MS EXCEL formā)

Ielu apgaismojuma vadības sistēma

| Nr. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Ielu apgaismojuma vadības sistēmas funkcija |  |
|  | 1.1 | Savietojamība ar esošo CITYLIGHT apgaismojuma vadības tālvadības sistēmu (AVTS) | Jā |  |
|  | 1.2 | Katrai ielu apgaismojuma gaismeklim ir atsevišķs kontrolieris, kas uzstādāms gaismeklī vai esošajos balstos | Jā |  |
|  | 1.3 | Katram gaismeklim uzstāda atsevišķu segmenta kontrolieri (datu koncentratoram), esošajās vai no jauna uzstādāmajās sadalēs | Jā |  |
|  | 1.4 | Gaismekļu un segmentu kontrolieri komandu un datu apmaiņu veic pa esošajiem vai no jauna izbūvējamajiem četru dzīslu barošanas kabeļiem; | Jā |  |
|  | 1.5 | Segmentu kontrolieru un AVTS programmas komandu un datu apmaiņa notiek pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ar fiksētu maksu | Jā |  |
|  | 1.6 | Datu apmaiņa starp segmentu kontrolieri un AVTS programmu ir ne retāk kā vienu reizi 3 minūtēs; | Jā |  |
|  | 1.7 | Ielu apgaismojuma vadības sistēma ir centralizēta (segmentu kontrolieri strādā atkarīgi no AVTS programmas); | Jā |  |
|  | 1.8 | Ielu apgaismojuma vadības sistēmas minimālais ieviešanas posms ir viens armatūras kontrolieris, vai segmenta kontrolieris. | Jā |  |
|  | 1.9. | Segmentu kontrolierim jāvar vadīt (ieslēgt izslēgt) neatkarīgi vismaz 3 kontaktori | Jā |  |
|  | 1.10 | Datu apmaiņa starp gaismas kontrolieri un segmentu kontrolieri pie notiekumiem, bet ne retāk kā reizi stundā | Jā |  |
|  | 1.11 | Segmentu kontroliera laika sinhronizācija ar AVTS programmu ne retāk kā reizi dienā | Jā |  |
|  | 2. Ielu apgaismojuma gaismekļu kontroliera funkcijas parametri |  |
|  | 2.1 | Funkcija ieslēgt/ izslēgt | Jā |  |
|  | 2.2 | Funkcija dimmēt armatūras gaismas plūsmu robežās 20-100% | Jā |  |
|  | 2.3 | Funkcija vadīt armatūru ar 1-10V signālu | Jā |  |
|  | 2.4 | Funkcija vadīt armatūru ar DALI signālu | Jā |  |
|  | 2.5 | Funkcija vadīt armatūru ar PWM signālu | Jā |  |
|  | 2.6 | Funkcija saņemt un pārraidīt datus no ārējā sensora | Jā |  |
|  | 2.7 | Funkcija attālināmi maināmi dimmēšanas līmeņi no AVTS reālajā laikā | Jā |  |
|  | 2.8 | Funkcija uzkrāt un pārraidīt datus par pieslēgtās armatūras stāvokli: | Jā |  |
|  | 2.9 | Funkcija uzrādīt bojājumu | Jā |  |
|  | 2.10 | Funkcija uzrādīt patērēto elektroenerģiju kWh | Jā |  |
|  | 2.11 | Funkcija uzrādīt uzstādīto jaudu kW | Jā |  |
|  | 2.12 | Funkcija uzrādīt strāvas stiprumu A | Jā |  |
|  | 2.13 | Funkcija uzrādīt spriegumu V | Jā |  |
|  | 2.14 | Funkcija uzrādīt reaktīvās jaudas kompensējošā kondensātora bojājumu | Jā |  |
|  | 2.15 | Funkcija uzrādīt armatūras reālas darba stundas | Jā |  |
|  | 2.16 | Visi mērījumi tiek veikti ar kļūdu ne lielāku par 1% no vērtības | Jā |  |
|  | 2.17 | Komunikācija starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek izmantojot powerline komunikāciju CENELEC A/B/C standartos | Jā |  |
|  | 2.18 | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā mazāks par 1 VA | Jā |  |
|  | 2.19 | Enerģijas pašpatēriņš darba režīmā mazāks par 3,5 VA | Jā |  |
|  | 2.20 | Barošanas spriegums V (± 10 %) | 230 |  |
|  | 2.21 | Frekvence Hz (± 2 %) | 50/60 |  |
|  | 2.22 | Izturība pret pārspriegumu atbilstoši LVS EN 61037 | Jā |  |
|  | 2.23 | Izolācijas klase II; (B klase) | Jā |  |
|  | 2.24 | Mitruma un putekļu aizsardzības klase(ar montāžas kārbu) ne mazāka par | IP65 |  |
|  | 2.25 | Maksimālā komutācijas strāva A ne mazāka | 6 |  |
|  | 2.26 | Darba temperatūra | -25 +70 (uzgl.temp.-40 +85) |  |
|  | 2.27 | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki | 160x50x30 |  |
|  | 3. Ielu apgaismojuma segmenta kontroliera funkcijas un tehniskā specifikācija: |  |
|  | 3.1 | Vada ne mazāk par 450 gab. ielu apgaismojuma gaismekļu kontrolierus centralizēti pēc uzdotā (pasūtītāja izstrādātā) vadības algoritma; | Jā |  |
|  | 3.2 | Saglabā un arhivē šādus datus par katru ielu apgaismojuma armatūru un visām pieslēgtajām armatūrām kopumā reālajā laikā: | Jā |  |
|  | 3.2.1. | ieslēgts, izslēgts, | Jā |  |
|  | 3.2.2 | darba režīms | Jā |  |
|  | 3.2.3. | bojājums | Jā |  |
|  | 3.2.4. | patērētā enerģija kWh | Jā |  |
|  | 3.2.5. | uzstādītā jauda kW | Jā |  |
|  | 3.2.6. | strāva A | Jā |  |
|  | 3.2.7. | spriegums V | Jā |  |
|  | 3.2.8. | reaktīvās jaudas kompensējošā kondensatora bojājums | Jā |  |
|  | 3.2.9. | darba stundas h | Jā |  |
|  | 3.3 | Pārraida datu arhīvu un AVTS programmu pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ne retāk kā vienu reizi 3 minūtēs, vai pēc lietotāja pieprasījuma | Jā |  |
|  | 3.4 | Saņem datus no AVTS par ieslēgšanās/ izslēgšanās laikiem katra gaismekļa dimmēšanās profilu ne retāk kā reizi dienā |  |  |
|  | 3.5 | Segmentu kontroliera un AVTS programmas komandu un datu apmaiņai notiek izmantojot GPRS/GSM modēmu (850/900/1800/1900 MHz, data transfer GPRS Multislot Class 10) TCP/IP; | Jā |  |
|  | 3.6 | Komunikācijai starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek saskaņā ar CEN EN 13321-1, un divvirzienu powerline komunikācija ar gaismekļa kontrolieri saskaņā ar LVS EN 50065-1: 2002 frekvence B. | Jā |  |
|  | 3.7 | Segmentu kontrolierī iebūvēts sinhronizējams reālā laika pulkstenis ar rezerves bateriju tā uzturēšanai, astronomiskais kalendārs, kā arī iespējams sinhronizēt laiku ar AVTS programmu; | Jā |  |
|  | 3.8 | Segmentkontrolierī iebūvēts akumulators datu pārraides nodrošināsanai | 700 mAh |  |
|  | 3.9 | Attālināmi maināma segmenta kontroliera programmatūra Over-the-air programming (OTA) | Jā |  |
|  | 3.10 | Segmentu kontroliera aprīkojums: |  |  |
|  | 3.10.1 | RS-485 interfeis; | Jā |  |
|  | 3.10.2 | divas optiski atdalītas, brīvi programmējamas digitālās ieejas; | Jā |  |
|  | 3.10.3 | ne mazāk kā trīs sprieguma mērīšanas ieejas ar precizitāti ne mazāka kā +/- 1% | Jā |  |
|  | 3.10.4 | vismaz četras strāvas transformatoru pieslēgšanas ieejas ieejas | Jā |  |
|  | 3.10.5 | ne mazāk kā trīs, brīvi programmējamas releju izejas; | Jā |  |
|  | 3.10.6 | papildus ieeja ( S0) papildus mērinstrumentiem( saskaņā ar LVS EN 43 864:2005). | Jā |  |
|  | 3.10.7 | 4 -20 mA ieeja | jā |  |
|  | 3.10.8 | jānodrošina iespēja mērīt strāva līdz 30 aizejošām neatkarīgām līnijām | Jā |  |
|  | 3.11 | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā VA ne lielāks par: | 3 |  |
|  | 3.12 | Enerģijas pašpatēriņš raidīšanas režīmā VA ne lielāks par: | 5 |  |
|  | 3.13 | Barošanas spriegums V (-10 % / +30% ) | 230 |  |
|  | 3.14 | Frekvence Hz (+2 % / -2 %) | 50/60 |  |
|  | 3.15 | Izturība pret pārspriegumu - atbilstoši LVS EN 61037; | Jā |  |
|  | 3.16 | Izolācijas klase | II (B klase) |  |
|  | 3.17 | Aizsardzības klase, ne mazāka par: | IP 20 |  |
|  | 3.18 | Darba temperatūra | –40 °C to + 65 °C; |  |
|  | 3.19 | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki par | 160/90/50 |  |
|  | 4. AVTS programmas funkcijas un tehniskie parametri |  |
|  | 4.1 | Trīs līmeņu autorizēta lietotāju piekļuve sistēmai, ar iespēju noteikt katram lietotājam pieejamās funkcijas | Jā |  |
|  | 4.2 | Attēlojamie stāvokļi un parametri par katru gaismekli, izceļot atkāpes: | Jā |  |
|  | 4.2.1 | uzstādītā jauda W | Jā |  |
|  | 4.2.2 | caurplūstošā strāva A | Jā |  |
|  | 4.2.3 | pievadītais spriegums V | Jā |  |
|  | 4.2.4 | cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
|  | 4.2.5 | darba stundas h | Jā |  |
|  | 4.2.6 | enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
|  | 4.2.7 | ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
|  | 4.3 | Fiksē un arhivē stāvokļa un parametru izmaiņas par katru gaismekli reālajā laikā, izceļot atkāpes: |  |  |
|  | 4.3.1 | uzstādītā jauda W | Jā |  |
|  | 4.3.2 | caurplūstošā strāva A | Jā |  |
|  | 4.3.3 | pievadītais spriegums V | Jā |  |
|  | 4.3.4 | cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
|  | 4.3.5 | darba stundas h | Jā |  |
|  | 4.3.6 | enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
|  | 4.3.7 | ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
|  | 4.4 | Attēlo stāvokli un parametrus par katru elektroapgādes un vadības punktu, izceļot atkāpes: | Jā |  |
|  | 4.4.1 | uzstādītā jauda W | Jā |  |
|  | 4.4.2 | caurplūstošā strāva A | Jā |  |
|  | 4.4.3 | pievadītais spriegums V | Jā |  |
|  | 4.4.4 | cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
|  | 4.4.5 | darba stundas h | Jā |  |
|  | 4.4.6 | enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
|  | 4.4.7 | ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
|  | 4.5 | Fiksē un arhivē stāvokļa un parametru izmaiņas par katru elektroapgādes un vadības punktu reālajā laikā, izceļot atkāpes: | Jā |  |
|  | 4.5.1 | uzstādītā jauda W | Jā |  |
|  | 4.5.2 | caurplūstošā strāva A | Jā |  |
|  | 4.5.3 | pievadītais spriegums V | Jā |  |
|  | 4.5.4 | cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
|  | 4.5.5 | darba stundas h | Jā |  |
|  | 4.5.6 | enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
|  | 4.5.7 | ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
|  | 4.6 | Katra ielu apgaismošanas gaismeklis un elektroapgādes un vadības punkts AVTS programmā pozicionēts uz ģeogrāfiskās kartes. | Jā |  |
|  | 4.7 | Iespēja mainīt kartes mērogu programmā (samazināt, palielināt, tuvināt atsevišķus apgabalus): | Jā |  |
|  | 4.8 | Iespēja kartē redzēt katra gaismekļa stāvokli (ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmeni/bojājumus) | Jā |  |
|  | 4.9 | Iespēja gaismekļus dalīt grupās | Jā |  |
|  | 4.10 | Iespēja veidot gaismekļu dimmēšanas programmas un uzstādīt tās gaismekļu grupām | Jā |  |
|  | 4.11 | Iespēja uzstādīt atšķirīgas dimmēšanas programmas atsevišķiem datumiem (piemēram svētku dienām) | Jā |  |
|  | 4.12 | AVTS programma nodrošina divvirzienu komunikācija ar segmentu kontrolieri (datu un notikumu informācijas saņemšanu/slēgšanās algoritma ielādi (izmaiņu veikšana)) ar datu apmaiņas intervālu ne retāk kā reizi 3 minūtēs. | Jā |  |
|  | 4.13 | AVTS programma nodrošina iespēju reālā laikā pieveinoties elektroapgādes un vadības punktam un vadīt vai pārbaudīt līnijā esošās iekārtas. | Jā |  |
|  | 4.14 | AVTS programma pēc lietotāja pieprasījuma attēlo datu un notikumu arhīvu par brīvi izvēlētu ielu apgaismošanas armatūru un elektroapgādes un vadības punktu kopumu (ielas, parki, laukumi, rajoni) | Jā |  |
|  | 4.15 | AVTS programma veido datu un notikumu arhīvu, kas pēc lietotāja pierasījuma ir atēlojami grafiski vai datu tabulā par brīvi izvēlētu laika periodu, sistēmas darbības laikā brīvi izvēlētos laika posmos gada garumā. | Jā |  |
|  | 4.16 | Atskaites | Jā |  |
|  | 4.16.1 | iespēja visām atskaitēm izvēlēties periodu (gadi, mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķi nedēļas dienu/-as (piem.: sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes – no/līdz) un apstāšanās intervālus | Jā |  |
|  | 4.16.2 | iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot „html”, „pdf” un „xls” formātos | Jā |  |
|  | 4.16.3 | iespēja salīdzināt divus periodus, grafiskā attēlā | Jā |  |
|  | 4.17 | Uzdoto parametru un stāvokļa izmaiņu gadījumā AVTS programma sūta trauksmes un avārijas ziņojumus ( E mail vai/un SMS) | Jā |  |
|  | 4.18 | AVTS sistēma lietojama izmantojot web server funkcionalitāti | Jā |  |
|  | 4.19 | AVTS sistēmas valoda: | Latviešu |  |

Tehniskās specifikācijas

2.sadaļa

Tehniskās prasības attiecībā uz izmantotajiem materiāliem un iekārtām

Prasības apgaismes balstiem

| Konstrukcija |  |
| --- | --- |
| Apgaismes balsta kopējais garums ne mazāk kā | 6600mm |
| Apgaismes balsta apkšdaļas izmērs ne mazāk kā | 143mm +/-2mm |
| Apgaismes balsta pamata svars ne mazāk kā | 360kg |
| Apgaismes balsta pamata stiprinājuma skrūvju skaits ne mazāk kā | 4 |
| Apgaismes balsta konsoles augstums | 2000mm |
| Apgaismes balsta konsoles garums | 1000mm |
| Apgaismes balsta konsoles lenķis pret horizontu | 10* |
| Kvalitāte |  |
| Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |
|  kvalitātes vadības sistēma ISO9001; | Jā |
|  vides aizsardzības sistēma ISO14001: | Jā |
| Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | Jā |
|  IEC EN 40-5:2002 | Jā |
| Pievienot ražotāja slodzes aprēķinus izmantojot paredzētos gaismekļus | Jā |

| Modelis 55W | Pieprasīts |
| --- | --- |
| Funkcionalitāte |  |
| Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska |
| Sistēmas maksimālā (bez dimēšanas) gaismas plūsma, ±2%, ne mazāk kā: | 4800 Lm |
| Sistēmas nomināla (bez dimēšanas) gaismas plūsma visa mūža laikā, ±2%, ne mazāk kā: | 3900 Lm |
| Gaismas plūsmas temperatūra, °K: | No 3000 līdz 4000 |
| Gaismekļa barošanas bloks nodrošina gaismas intensitātes maiņu saskaņā ar DALI protokolu, ar programmēšanas iespēju: | Jā |
| Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1: | Pretendentam tiks pieprasīti ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |
| Konstrukcija |  |
| Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs |
| Gaismekļa kupols / plafons: | Plakans stikls |
| Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |
| Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |
| Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK10 Stikls IK08 |
| Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 12 |
| Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles  40÷62mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0°/10°/15°; Tieši uz masta  60-76 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0°/5°/10°/15°. |
| Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |
| Gaismekļa aerodinamiskais koeficients CxS, m2, ne lielāks kā: | ~0.1 |
| Brīva vieta papildus kontroliekārtu uzstādīšanai: | jā |
| Elektriskie parametri |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |
| Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598, ne mazāk kā: | I (pirmā) |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L - 2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L) 4kV. |
| elektriska patērējama jauda ar maksimālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 55 W |
| Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 52 W |
| Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,92 |
| Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,94 |
| Patērējams nominālās jaudas svārstības bez dimmēšanas, ne vairāk kā: | ±10% |
| Gaismekļa nominālās gaismas plūsmas samazināšanās kalpošanas laikā, ne lielāka par: | 0% |
| Ekspluatācijas parametri |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 60 000 |
| Bojāto gaismekļu skaits kalpošanas laikā, (%) ne vairāk kā: | 5 |
| Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli no masta: | jā |
| Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkaršanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |
| Darba temperatūru diapazons: |  |
| Bez gaismas plūsmas samazināšanas: | -20°C ÷ +25°C |
| Ar gaismas plūsmas samazināšanas ne vairāk kā 30%: | -35°C ÷ +35°C |
| Vides aizsardzība |  |
| Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums vīrs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai; |
| Atbilst ROHS prasībām: | jā |
| Pappildus prasības |  |
| Korpusā iebūvēts gaismas plūsmas vadības gaismekļa kontrolieris (tehniskā specifikācija: Ielu apgaismojuma vadības sistēma) ar IP20 aizsardzības klases nodrošināšanu: | Jā |
| Gaismekļa iespējama pievienošana pie apgaismojuma vadības tālvadības sistēmas Teliko „CityLight”: | Jā |
| Ražotāja apstiprināts gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |
| Pieteikumam apgaismojuma rezultātu pārbaudei CD vai zibatmiņas formātā pievienoti konkrētā piedāvātā gaismas ķermeņa artikula fotometrijas faili (.ldt; .ies) un parametru lapas: | Jā |
| Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādāt paraugu funkcionālai pārbaudei 5 dienu laikā: | Jā |
| Kvalitāte |  |
| Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |
| kvalitātes vadības sistēma ISO9001; | Jā |
| vides aizsardzības sistēma ISO14001; | jā |
| Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | jā |
| IEC EN 60598-1: Luminaires, general requirements and tests; | jā |
| IEC EN 60598-2-3: Particular requirements, luminaires for Road & Street Lighting; | jā |
| IEC EN 62031 (only for LED): LED modules for general lighting, safety specifications; | jā |
| EN 55015: Limits & methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment; | jā |
| ·EN 61547: Equipment for general lighting purposes, immunity requirements; | jā |
| EN 61000-3-2: Limits for Harmonic emissions (<16A per phase); | jā |
| EN 61000-3-3: Limitation of voltage fluctuation and flicker in Low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16A; | jā |
| EN 61347-1: General & Safety requirements for the driver; | jā |
| EN 61347-2-13 (only for LED): Particular requirements for DC or AC supplied electronic driver for LED modules; | jā |
| EN 62471: Photo biological safety of Lamps and lamp systems; | jā |

| Modelis 71W | Pieprasīts |
| --- | --- |
| Funkcionalitāte |  |
| Gaismas plūsmas veids: | Simetriska |
| Sistēmas maksimālā (bez dimēšanas) gaismas plūsma, ±2%, ne mazāk kā: | 6500 Lm |
| Sistēmas nomināla (bez dimēšanas) gaismas plūsma visa mūža laikā, ±2%, ne mazāk kā: | 5100 Lm |
| Gaismas plūsmas temperatūra, °K: | No 3000 līdz 4000 |
| Gaismekļa barošanas bloks nodrošina gaismas intensitātes maiņu saskaņā ar DALI protokolu, ar programmēšanas iespēju: | Jā |
| Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1: | pretendentam tiks pieprasīti ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |
| Konstrukcija |  |
| Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs |
| Gaismekļa kupols / plafons: | Plakans stikls |
| Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |
| Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |
| Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK10 Stikls IK08 |
| Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 12 |
| Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles  40÷62mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0°/10°/15°; Tieši uz masta  60-76 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0°/5°/10°/15°. |
| Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |
| Gaismekļa aerodinamiskais koeficients CxS, m2, ne lielāks kā: | ~0.1 |
| Brīva vieta papildus kontroliekārtu uzstādīšanai: | jā |
| Elektriskie parametri |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |
| Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598, ne mazāk kā: | I (pirmā) |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L - 2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L) 4kV. |
| elektriska patērējama jauda ar maksimālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 71 W |
| Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 64 W |
| Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,92 |
| Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 |
| Patērējams nominālās jaudas svārstības bez dimēšanas, ne vairāk kā: | ±10% |
| Gaismekļa nominālās gaismas plūsmas samazināšanās kalpošanas laikā, ne lielāka par: | 0% |
| Ekspluatācijas parametri |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 60 000 |
| Bojāto gaismekļu skaits kalpošanas laikā, (%) ne vairāk kā: | 5 |
| Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli no masta: | jā |
| Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkaršanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |
| Darba temperatūru diapazons: |  |
| Bez gaismas plūsmas samazināšanas: | -20°C ÷ +25°C |
| Ar gaismas plūsmas samazināšanas ne vairāk kā 30%: | -40°C ÷ +50°C |
| Vides aizsardzība |  |
| Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums vīrs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai; |
| Atbilst ROHS prasībām: | jā |
| Pappildus prasības |  |
| Korpusā iebūvēts gaismas plūsmas vadības gaismekļa kontrolieris (tehniskā specifikācija: Ielu apgaismojuma vadības sistēma) ar IP20 aizsardzības klases nodrošināšanu: | Jā |
| Gaismekļa iespējama pievienošana pie apgaismojuma vadības tālvadības sistēmas Teliko „CityLight”: | Jā |
| Ražotāja apstiprināts gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |
| Pieteikumam apgaismojuma rezultātu pārbaudei CD vai zibatmiņas formātā pievienoti konkrētā piedāvātā gaismas ķermeņa artikula fotometrijas faili (.ldt; .ies) un parametru lapas: | Jā |
| Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādāt paraugu funkcionālai pārbaudei 5 dienu laikā: | Jā |
| Kvalitāte |  |
| Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |
| kvalitātes vadības sistēma ISO9001; | Jā |
| vides aizsardzības sistēma ISO14001; | jā |
| Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | jā |
| IEC EN 60598-1: Luminaires, general requirements and tests; | jā |
| IEC EN 60598-2-3: Particular requirements, luminaires for Road & Street Lighting; | jā |
| IEC EN 62031 (only for LED): LED modules for general lighting, safety specifications; | jā |
| EN 55015: Limits & methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment; | jā |
| ·EN 61547: Equipment for general lighting purposes, immunity requirements; | jā |
| EN 61000-3-2: Limits for Harmonic emissions (<16A per phase); | jā |
| EN 61000-3-3: Limitation of voltage fluctuation and flicker in Low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16A; | jā |
| EN 61347-1: General & Safety requirements for the driver; | jā |
| EN 61347-2-13 (only for LED): Particular requirements for DC or AC supplied electronic driver for LED modules; | jā |
| EN 62471: Photo biological safety of Lamps and lamp systems; | jā |

Pielikums Nr.2

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/43-KPFI

nolikumam

Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne

pieteikums dalībai IEPIRKUMĀ

| Kam | Kocēnu novada domei, reģistrācijas numurs: 90009114171, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220. |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese |  |
| Fakss, e-pasts |  |
| Datums |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Citi uzņēmēji (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents,) |  |

Iepazinušies ar ………………………………….. (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „............................................................................................”, identifikācijas Nr. ...................................., nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

/pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma,

- Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

apņemoties:

  - veikt iepirkuma „___________”, identifikācijas Nr. KND/2013/43-KPFI, būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām un par kopējo cenu: bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): summa LVL (summa vārdiem lati), PVN 21%: summa LVL (summa vārdiem lati). Būvniecības kopējā cena ar PVN: summa LVL (summa vārdiem lati),

  - bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): summa EUR (summa vārdiem eiro), PVN 21%: summa EUR (summa vārdiem eiro). Būvniecības kopējā cena ar PVN: summa EUR (summa vārdiem eiro),

  - slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam un Pasūtītāja noteiktajā termiņā,

- Piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pielikums Nr.3

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/43-KPFI

nolikuma

Finanšu piedāvājuma formas

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA Nr.3-1

(Kopsavilkuma aprēķins)

| Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem Nr.1 |
| --- |
| Energoefektivitātes paaugstināšana |
| Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |
| Būves nosaukums: | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā |
| Objekta nosaukums: | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā |
| Objekta adrese: | Kocēnu novads |
| Pasūtījuma Nr.: |  |
|  |  |  | Par kopējo summu, Ls |  |
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  |
|  |  |  | Tāme sastādīta: |
| Nr. p.k. |  | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tajā skaitā: | Darb-ietilpība |
|  | Kods, |  | Tāmes | darba | mate- | mehā- |  |
|  | tāmes Nr. |  | izmaksas | alga | riāli | nismi |  |
|  |  |  | (Ls)/EUR | (Ls)/EUR | (Ls)/EUR | (Ls)/EUR | (c/h) |
| 1 | 1-1 | Apgaismojuma infasrtuktūras rekonstrukcija |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |  |
|  |  | Virsizdevumi ( %) |  |  |  |  |  |
|  |  | Sociālais nodoklis 24,09% |  |  |  |  |  |
|  |  | Peļņa ( %) |  |  |  |  |  |
|  |  | PAVISAM KOPĀ |  |  |  |  |  |
| Sastādīja |  | Sert. Nr. | _______ |  |
| Pārbaudīja: |  | Sert.Nr. | _______ |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA Nr. 3-2

Būvniecības koptāme

| Pasūtītāja būvniecības koptāme |  |
| --- | --- |
| Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā |  |
| Būves nosaukums |  |
| Kocēnu novads |  |
| Būves adrese |  |
|  | Pasūtījuma Nr.: |  |  |
| Tāme sastādīta: ______________ |  |
| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls) | Objekta izmaksas (EUR) |
| 1 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā |  |  |
| Kopā LVL/EUR(bez PVN) |  |  |
| PVN (21%) LVL/EUR |  |  |
| Sastādīja: |  |  |  |
| Pārbaudīja: |  |  |  |

Pielikums Nr.4

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/43-KPFI

nolikumam

Garantijas termiņa galvojuma paraugs

BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTO GARANTIJAS TERMIŅU PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības būvdarbu (tai skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka/Apdrošināšanas sabiedrība), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu LVL _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.

Pielikums Nr. 5

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/43-KPFI

nolikumam

Līguma projekts

LĪGUMA PROJEKTS

Kocēnu novadā, 20___.gada ___. ______________

_________________, adrese  ________ _____________ personā, kurš darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs no vienas puses

un

____________, reģistrācijas numurs __________, ___________, turpmāk tekstā saukts Uzņēmējs, tās ____________ personā, no otras puses, turpmāk tekstā abas sauktas Puses,

pamatojoties uz Kocēnu novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā II kārta” (id.Nr. KND/2013/43-KPFI) rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – līgums/Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbus Kocēnu novadā (turpmāk tekstā Objekts) atbilstoši Darba tāmei (___.pielikums) (turpmāk – Darbi) un tehniksajai specifikācijai.

Darbu veikšanas vieta:

Bērzaines ciema teritorija Dikļu ciema teritorija Kocēnu ciema teritorija:

1.2. Puses vienojas, ka Darbu tāmē (___.pielikums) ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu, ((LED ielu gaismekļu ar iebūvētu gaismas līmeņa regulēšanas (dimmēšanas) sistēmas, LED ielu gaismekļu, apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas un pievadu iegāde, piegāde, uzstādīšana un esošo gaismekļu demontāža, nepieciešamo atļauju saņemšanu, satiksmes organizāciju, materiālu piegādi, būvgružu aizvākšanu u.c.))un uzstādīšanu (t.sk. atlīdzība par Uzņēmēja uzstādītajiem gaismekļiem).

2. Līguma summa

2.1. Par šajā Līgumā paredzēto Darbu kvalitatīvu izpildi Pasūtītājs samaksās Uzņēmējam ____________ Ls, kas sastāv no summas bez PVN _____________. PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

2.2. Samaksa par izpildītajiem darbiem tiek veikta 45 (četrdesmit pieci) kalendāro dienu laikā no visu darbu pabeigšanas, pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Pasūtītājam ir pienākums:

3.1.1.nodrošināt apstākļus, lai Uzņēmējs varētu uzsākt Darbus šajā Līgumā noteiktajā termiņā;

3.1.2.nodrošināt Uzņēmējam piekļūšanu Objektam ar mērķi uzsākt un izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības;

3.1.3.pieņemt no Uzņēmēja kvalitatīvi paveiktos Darbus un veikt maksājumus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.2.Pasūtītājam ir tiesības:

3.2.1.nepieciešamības gadījumā dot norādījumus Uzņēmējam saistībā ar Darbu izpildi;

3.2.2.nepieņemt veiktos Darbus, ja tie veikti nekvalitatīvi vai arī to izpildē nav ievērotas Objekta tehniskajā projektā norādītās prasības, par to sastādot defektu aktu;

3.2.3.ierasties Objektā jebkurā laikā, lai veiktu Uzņēmēja darbu kontroli un iepazītos ar Darbu norises gaitu;

3.2.4.pieprasīt no Uzņēmēja sniegt paskaidrojumus par Objekta būvniecības procesu, termiņu ievērošanu, problēmām, kas Uzņēmējam radušās Darbu izpildes laikā, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar šī Līguma izpildi.

3.3. Pasūtītājs nevar atteikties no šī Līguma izpildes, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā Līgumā.

3.4. Pasūtītājs nevar atteikties no Līgumā paredzēto maksājumu veikšanas, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā Līgumā.

3.5. Uzņēmējam ir pienākums:

3.5.1.veikt darbus atbilstoši materiālu ražotāju izstrādātajai tehnoloģijai, Pasūtītāja prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šāda tipa Objektu būvniecību;

3.5.2.pieņemt Objekta darbu veikšanas vietu 1 (viena) dienas laikā no Līguma parakstīšanas brīža un uzsāk Darbus;

3.5.3.ierīkot darbam nepieciešamos apstākļus, segt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā izdevumus par elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem;

3.5.4.nodrošināt Pasūtītāja pārstāvim, ka arī citā personām, kuras veic Objekta būvniecības uzraudzību brīvu un drošu piekļuvi Objektam jebkurā laikā;

3.5.5.nodrošināt šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildei visu nepieciešamo atļauju saņemšanu;

3.5.6.nodrošināt visu nepieciešamo tehniku, iekārtas, instrumentus, ekipējumu, mehānismus un transportu, kas nepieciešams Darbu veikšanai;

3.5.7.veikt Objekta sakārtošanas un uzkopšanas darbus pēc Darbu pabeigšanas, savācot un izvedot būvgružus, iekārtas, instrumentus, mehānismus, inventāru, kā arī citu Uzņēmējam piederošo aprīkojumu līdz Darbu nodošanai;

3.5.8.nekavējoties sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas, Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

3.5.9.nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu Darbu izpildi;

3.5.10.ja nepieciešams, par saviem līdzekļiem nodrošināt apsardzi matriāliem un inventāram, kas nepieciešami darbu izpildei;

3.5.11. sadarboties ar Pasūtītāja norādītajiem konsultantiem un ekspertiem, kā arī sniegt tiem visu nepieciešamo informāciju, kas tiem nepieciešama savu pienākumu veikšanai;

3.5.12. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par pārkāpumiem, kas pieļauti Darbu izpildes procesā un kas var ietekmēt Darbu izpildes kvalitāti un/vai termiņus;

3.6. Uzņēmējs uzņemas atbildību par darba drošības, darba aizsardzības, darba kārtības, sanitāro normu, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības regulējošo normatīvo aktu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, kas regulē Darbu veikšanu šāda tipa objektos.

3.7. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Uzņēmējam veicot Līgumā paredzētos darbus.

3.8. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem un apakšuzņēmējiem.

4. Darbu veikšanas, nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Uzņēmējs šajā Līgumā paredzētos Darbus veic līdz 2014.gada 31martam.

4.2. Gadījumos, kad Darbu izpildes gaitā rodas vai atklājas apstākļi vai iemesli, kuri Pasūtītājam un Uzņēmējam Līguma slēgšanas brīdī nebija zināmi un kuru dēļ darbu pabeigšana Līgumā noteiktajā termiņā vai atsevišķu Darbu pabeigšana paredzētajā termiņā var kļūt neiespējama, Uzņēmējam nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis zināms, rakstveidā par to jāinformē Pasūtītājs. Uzņēmējs un Pasūtītājs vienoja par turpmāko rīcību.

4.3. Pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas 3 (trīs) dienu laikā Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai pieņemtu izpildītos Darbus. Ja Darbu pieņemšanas laikā tiek konstatēti defekti, nepilnības, nekvalitatīvi izpildīti darbi, neatbilstošu materiālu izmantošana, neatbilstība tehniskajam projektam, Puses sastāda aktu, kurā norāda konstatētās nepilnības vai trūkumus un vienojas par to novēršanas termiņiem un kārtību.

4.4. Konstatētās nepilnības un trūkumus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina.

4.5. Atkārtota Darbu pieņemšana notiek 3 (trīs) dienu laikā pēc atkārtota Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas brīža.

4.6. Ja Uzņēmējs nenovērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai nepilnības un neveic nepieciešamos darbus, lai tos novērstu norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst trūkumus vai nepilnības uz sava rēķina. Šādā gadījumā Uzņēmēja pienākums ir pilnībā atlīdzināt izdevumus un zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam to novēršanas gaitā.

4.7. Līgumā minēto Darbu un/vai Objekta nodošana notiek atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Līdz brīdim, kad Pasūtītājs pārņem Objektu, par visiem riskiem un jebkādiem zaudējumiem saistībā ar Darbiem un/vai Objektu atbild Uzņēmējs.

4.8. Izpildīto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta:

no Pasūtītāja puses: _______________, telefons __________, fakss ____________;

no Uzņēmēja puses: _______________, telefons __________, fakss ____________.

4.9. Darbu pieņemšanas-nodošana akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem defektiem, nepilnībām, trūkumiem un neatbilstībām.

4.10. Darbu pieņemšana un nodošana notiek piedaloties Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvarotajām personām, kā arī citām personām, kuru dalība pieņemšanas-nodošana procesā ir nepieciešama, vispusīgi un pilnīgi apsekojot Objektu un Darbu izpildes kvalitāti. Uzņēmējs neatbild par trūkumiem, kuri radušies Objekta nolietojuma dēļ.

5. Veikto būvdarbu garantijas

5.1. Garantija termiņš izpildītajiem Darbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši, skaitot no abpusēja pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

5.2. Uzņēmējam ir pienākums šā Līguma 5.1.punktā minētajā garantijas termiņā uz sava rēķina un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā novērst visus bojājumus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, izpildot Darbus, tai skaitā slēptos defektus, kuri netika konstatēti parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.

5.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstveidā tiek paziņots Uzņēmējam. Uzņēmēja pienākums ir ierasties Pasūtītāja norādītajā vietā (Rīgas teritorijā) un laikā (darba dienās), lai sastādītu konstatēto defektu aktu.

5.4. Gadījumā, ja Uzņēmējs neierodas uz defektu aktu sastādīšanu Pasūtītāja norādītajā vietā un laikā, Pasūtītājam ir tiesības defektu aktu sastādīt vienpusēji un tas ir saistošs Uzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Uzņēmējam.

5.5. Garantijas laikā konstatētos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina. Par defektu novēršanas kārtību un termiņu Puses vienojas atsevišķi, sastādot rakstisku vienošanos.

5.6. Ja garantijas laikā konstatētos defektus Uzņēmējs nenovērš Pasūtītāja konstatētos un defektu aktā minētos trūkumus vai nepilnības un neveic nepieciešamos darbus, lai tos novērstu norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst trūkumus vai nepilnības uz sava rēķina. Šādā gadījumā Uzņēmēja pienākums ir pilnībā atlīdzināt izdevumus un zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam to novēršanas gaitā.

6. Pušu atbildība

6.1. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt pienācīgu izpildīto Darbu un piegādāto materiālu kvalitāti atbilstoši Darbu tāmei, kā arī ievērot Darbu izpildes termiņus.

6.2. Ja Uzņēmējs neievēro Darbu izpildes vai defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu 1,5% (viens komats pieci) no kopējās līgumsummas par katru nokavēto dienu.

6.3. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu, Uzņēmējam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 1,5% (viens komats pieci) no kopējās līgumsummas par katru nokavēto dienu.

6.4. Ja kāda no Pusēm ir tiesīga un vēlas prasīt no otras Puses līgumsoda samaksu, tā iesniedz otrai Pusei attiecīgu rēķinu par līgumsoda summu, kas apmaksājams 10 (desmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

6.5. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu, kā arī par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus.

6.6. Ja Pasūtītājs vai Uzņēmējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, eksplozija, militāra akcija, blokāde, streiks, valsts varas vai tās pārvaldes institūciju darbības, puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību neizpildīšanu un izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

6.7. Puse kura nespēj pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ nekavējoties par to paziņo otrai Pusei, tiklīdz šādi apstākļi ir iestājušies vai Puse par tiem uzzinājusi.

6.8. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, tad katrai no Pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, rakstiski par to informējot otru Pusi.

6.9. Puse nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies otrai Puse nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanos panākt nav iespējams, tad strīds izšķirams tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Līguma spēkā esamība

8.1. Šis Līgums ir spēkā no brīža, kad to parakstījuša abas Puses.

8.2. Šis Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad abas Puses ir pilnībā izpildījušas ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai līdz brīdim, kad Līgums tiek izbeigts.

9. Līguma grozījumi

9.1. Līgums vai tā pielikumi var tikt izmainīti vai papildināti tikai pēc Pušu savstarpējās vienošanās.

9.2. Visas izmaiņas vai papildinājumi Līgumā vai tā pielikumos tiek noformēti rakstveidā un pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10. Līguma izbeigšana, līguma darbības apturēšana

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

10.2. Uzņēmējam ir tiesības apturēt uzsāktos darbus, iepriekš par to rakstveidā brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs nepieņem šajā Līgumā norādītajā termiņā izpildītos Darbus un nav iesniedzis pamatotu atteikumu pieņemt Darbus, Darbi tiek pārtraukti līdz attiecīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdim vai pamatota atteikuma parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu iesniegšanas brīdim;

10.3. Ja Uzņēmējs ir apturējis Darbus saskaņā ar šā Līguma 10.2.punktu, tad Līguma 4.1.punktā paredzētais Darbu izpildes galīgais termiņš tiek attiecīgi pagarināts par laika posmu, kurāPasūtītājs nav parakstījis pieņemšanas-nodošanas aktu vai pamatotu atteikumu pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas no Uzņēmēja.

10.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, iepriekš par to rakstveidā brīdinot Uzņēmēju, sekojošos gadījumos:

10.4.1. ja Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līgumā paredzētā termiņa nav uzsācis šajā Līgumā paredzētos darbus, vai arī kavē Līguma 4.1.punktā minēto termiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) darba dienām, pasūtītājs piemēro līgumsodu 30% (trīsdesmit) apmērā no kopējās līgumsummas;

10.4.2. ja Uzņēmējs pārkāpj citus šī Līguma noteikumus, un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja;

10.4.3. ja Uzņēmējs ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu.

10.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem. Ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par piestādīto rēķinu, Pasūtītājs par to paziņo Uzņēmējam 5 (piecu) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Ja Puses nepanāk vienošanos par rēķinā minēto maksājumu veikšanu 5 (piecu) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura atzinums Pusēm ir saistošs. Izmaksas par šāda eksperta pakalpojumu apmaksā Puse, kurai strīdā nav bijusi taisnība. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā no eksperta atzinuma saņemšanas apmaksā Uzņēmēja piestādīto rēķinu tādā apmērā, kādā izpildāmās saistības atzinis pieaicinātais eksperts.

10.6. Līguma izbeigšanas gadījumā, Uzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā atbrīvo Objektu.

11. Citi noteikumi

11.1. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Uzņēmējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

11.2. Pasūtītājs Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē ________ _______, telefons: ______, fakss:_____, e-pasta adrese: ______.

11.3. Uzņēmējs Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē _______, telefons: ______, fakss:_____, e-pasta adrese: ______.

11.4. Puses apņemas nekavējoties viena otrai paziņot par adrešu, telefona un faksa numuru maiņu, bankas rekvizītu un citas svarīgas informācijas izmaiņām.

11.5. Ja kāda no Pusēm neizpilda šī Līguma 11.4.punkta nosacījumus, otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi.

11.6. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros un sastāv no līguma teksta uz ___ (____) lapām un ___ (______) pielikumiem uz ___ (____), kopā uz ___ (_______) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11.7. Šajā Līgumā izveidotais sadalījums pa daļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai atsaucēm un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu tulkošanai.

12. Pušu adreses un rekvizīti

| Pasūtītājs: Koēnu novada dome Nod.maks.reģ.Nr.9000114171 Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LB-4220 Telefons _______, fakss _______, e-pasts __ Banka: _________ Kods:__________ IBAN:_____________ | Izpildītājs: ___________ Vienotais reģ.Nr.___________ Juridiskā adrese: ____________ Telefons _______, fakss _________, e-pasts __ Banka: _________ Kods:__________ IBAN:_____________ |
| --- | --- |

Pielikums Nr. 6

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/43-KPFI

nolikumam

Līguma izpildes garantijas paraugs

BANKAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantija par līgumsaistību izpildi,

mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu LVL _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai  savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas apstiprinātas formas. Bankas izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.

Pielikums Nr.8

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/43-KPFI

nolikumam

Speciālistu saraksta forma

speciālistu saraksts

Pielikums Nr.9

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/43-KPFI

nolikumam

CV veidne

CV (Iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.2.punktā noteiktajiem speciālistiem)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(CV jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto)

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu ............................................................................................... rīkotajā iepirkumā „..............................................................................................” identifikācijas Nr. ................................... kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Pielikums Nr.10

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/43-KPFI

nolikumam

Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa

Piegādātāja nosaukums, reģistrācijas Nr.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekts apsekots (datums) | Objekta lietotāja pārstāvis (Vārds, Uzvārds) | Objekta lietotāja pārstāvja paraksts | Piegādātāja pārstāvis (Vārds, Uzvārds) | Piegādātāja pārstāvja paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra |  |  |  |  |  |

Parakstot šo aktu piegādātāja pārstāvis apliecina, ka tas ir iepazinies ar objektu un faktiski veicamo darbu apjomus objektā pārmērījis dabā.

Pielikums Nr.11

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/43-KPFI

nolikumam

IEPRIEKŠĒJOS TRIJOS GADOS UZBŪVĒTO ĀRĒJO TERITORIJU UN/VAI IELU APGAISMOJUMA OBJEKTU (ATBILSTOŠI IEPIRKUMA NOLIKUMA 3.2.1. PUNKTĀ NOTEIKTAJAM) SARAKSTA FORMA

IEPRIEKŠĒJOS TRIJOS GADOS UZBŪVĒTO ĀRĒJO TERITORIJU UN/VAI IELU APGAISMOJUMA OBJEKTU (ATBILSTOŠI IEPIRKUMA NOLIKUMA 3.2.1. PUNKTĀ NOTEIKTAJAM) SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Darbu vērtība bez PVN (LVL) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no kopējās darbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Darbu izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.	Pretendents būvniecības darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi.

2.	Pretendents par katru būvobjektu, kurš iekļauts būvniecības darbu sarakstā iesniedz:

a)	pozitīvas atsauksmes;

b)	nodošanas - pieņemšanas aktu kopijas.

# Text boxes

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām (būvobjektu vai līgumu skaits) | Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs - elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| Atbildīgā persona par darba aizsardzību |  |  |  |  |
| Speciālists, kas apguvis izglītības programmu darbam ar pacēlāju |  |  |  |  |