# APSTIPRINĀTS

Kocēnu novada domes

iepirkumu komisijas

2013.gada 17. jūnijā

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

“Autoceļa Beikas-Mazezers rekonstrukcija”

NOTEIKUMI

## IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

## KND/2013/20-EZF

Kocēni, 2013

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS – KND/2013/20-EZF

| Pasūtītājs | Kocēnu novada dome |
| --- | --- |
| Adrese: | Alejas iela 8. Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads |
| Reģ. Nr: | 90009114171 |
| Banka, konts: | A/S „SEB banka”, Nr. LV25UNLA 0050014273854 |
| Kontaktpersona, tālruņa Nr.: | Līga Sarma Berovska, 2 6577499; Māris Permaņickis 29499880, 64216026 |
| Faksa Nr. | 64207688 |
| e-pasta adrese | liga.berovska@kocenunovads.lv; maris.permanickiskocenunovads.lv; |

  - IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

    - Iepirkuma priekšmets ir “Autoceļa Beikas-Mazezers rekonstrukcija””.

Iepirkuma priekšmeta ietvaros jāveic ceļa rekonstrukcija 2,436 km Kocēnu novada  autoceļam Beikas-Mazezers  Dikļu pagastā, saskaņā ar tehnisko  projektu un darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums nr.2.) un jānodod Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu.

1.3.2.   CPV kods: 45233223-8

  - LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

Līguma izpildes vieta ir autoceļš Beikas-Mazezers, Dikļu pagasts,  Kocēnu novads, zemes kadastra numurs 9652 006 0208

Līguma izpildes termiņš   3 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

  - PIEDĀVĀJUMA  SAŅEMŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

    - Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8’. panta nosacījumiem.

    - Konkursu organizē Kocēnu novada dome un realizē Kocēnu  novada domes Iepirkumu komisija.

    - Iepirkuma procedūras Noteikumu elektroniskā versija ir brīvi pieejama Kocēnu novada domes mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv.

    - Ar iepirkuma procedūras Noteikumiem un tās pielikumiem pretendenti var iepazīties Kocēnu novada domē Alejas ielā 8,  Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā pie  iepirkumu speciālistes Līgas Sarmas Berovskas pēc iepirkuma procedūras izziņošanas, līdz 2013. gada 1.jūlijam, plkst. 15 30.

    - Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu līdz 2013. gada  1.jūlijam plkst. 15.30, Kocēnu  novada domes telpās, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, darba dienās no plkst. 900 līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, iesniedzot personīgi 1 stāvā klientu konsultantei vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē. Aploksnei jābūt aizzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes jābūt atzīmēm: Piedāvājums iepirkuma procedūrai:  “Autoceļa Beikas-Mazezers rekonstrukcija””

KND/2013/20-EZF

Neatvērt līdz  2013. gada  01. jūlijam plkst. 15.30.

„Ierobežotas pieejamības informācija“.

      - pretendenta nosaukumam un adresei;

      - adresātam – Iepirkuma procedūras organizētāja nosaukums un adrese;

      - piedāvājuma iesniedzēja un saņēmēja parakstiem ar atšifrējumiem, iesniegšanas   datumam un pulksteņa laikam.

    - Piedāvājums sastāv no divām daļām (viena oriģināla un vienas kopijas):

- pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (1. Pielikums);

- finanšu piedāvājuma (3. pielikums (Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma procedūrai KND/2013/20-EZF ;

    - Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ir cauršūtas, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 1.6.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā (sertifikācijas dokumenti var tikt iesniegti angļu vai krievu valodā; citā valodā sagatavotiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi, izņemot Noteikumu 1.5.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - CITA INFORMĀCIJA

    - Komisija pilnvarojusi sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru, iepirkumu speciālisti Līgu Sarmu Berovsku tālr. 26577499, e-pasta adrese: liga.berovska@kocenunovads.lv, Kocēnu novada domes izpilddirektoru Māri Permaņicki tālr.29499880, e-pasta adrese  maris.permanickis@kocenunovads.lv;

    - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par iepirkuma procedūras Noteikumiem ieinteresētā persona var nosūtīt pa faksu 64207688, adresējot Iepirkumu speciālistei Līgai Sarmai Berovskai.

    - Iepirkuma komisija pēc ieinteresētās personas rakstiska pieprasījuma sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūras noteikumiem.

    - .Skaidrojumi par iepirkuma procedūras noteikumiem tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti lejuplādēšanai Kocēnu novada domes mājas lapā www.kocenunovads.lc, sadaļā „Iepirkumi”.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmets “ Autoceļa Beikas-Mazezers rekonstrukcija” 2,436 km.

  - Pretendents,  saskaņā ar darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju, tehnisko projektu (Pielikums nr. 2), veic ceļa rekonstrukcijas darbus autoceļam Beikas-Mazezers , Dikļu pagasts, Kocēnu novads.

  - CPV kods: 45233223-8

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Samaksa tiks veikta saskaņā ar piešķirtā līguma nosacījumiem, neparedzot avansa maksājumu.

  - Pasūtītājs galīgo norēķinu par Līguma izpildi veic 45 (četrdesmit piecu ) darba dienu laikā pēc  darbu izpildes pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas  un rēķina  saņemšanas  dienas  pie Pasūtītāja,

  - Pakalpojuma izpildi Pretendents var  uzsākt tikai pēc Pasūtītāja  atbildīgās amatpersonas rakstveida informēšanas par plānoto darbu uzsākšanas datumu un visu  nepieciešamo atļauju saņemšanas

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar  Noteikumiem vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja pretendentam izpildās kaut viens no diviem 8 ‘ panta 52 sadaļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:

    - pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā atklāsies, ka pretendents, vai personālsabiedrība kā pretendenta dalībnieks neatbilst kādai no nolikuma 3.3. sadaļas punktu prasībām, iepirkuma komisija izslēgs pretendentu no turpmākās dalības konkursā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā.

  - Pretendentam ir pieredze vismaz 3 līdzvērtīga apjoma  ceļu būvniecības,  rekonstrukcijas pakalpojumu nodrošināšanā pēdējo 5 (piecu)  gadu laikā.

  - Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanas jomā.  Būvdarbu vadītājam būtu jābūt ar darba pieredzi  pēdējo 3 gadu laikā kā atbildīgam būvdarbu vadītājam, kas vadījis vismaz viena līdzīga būvobjekta būvdarbus.

  - Pretendentam Darbu apjomos norādīto darbu veikšanai ir jābūt pieejamai nepieciešamai     tehnikai, iekārtām.

  - Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no objekta nodošanas Pasūtītājam un darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Piedāvājumam jāpievieno apliecinājums.

- PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI

  - Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka:

    - nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

    - pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

  - Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu..

  - Komersanta reģistrācijas apliecības, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, apliecināta kopija, kas apliecina, ka Pretendents  ir reģistrēts  Latvijas Republikā vai ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Latvijas Republikas būvkomersanta reģistrācijas apliecības (vai ekvivalentas institūcijas komersanta reģistrācijas valstī, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības veikt šajos noteikumos noteiktos būvdarbus), atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” apliecināta kopija;

  - Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta ceļu būvniecības būvdarbu vadīšanā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, apliecināta kopija, pievienojot darba līguma kopiju vai apliecinājumu par piesaistāmajiem speciālistiem, norādot darba līguma nr., datumu un līguma termiņu (apliecinājumu par saviem speciālistiem paraksta pretendents).

  - Būvdarbu vadītāja Curriculum Vitae (ar norādi par kvalifikāciju un pieredzi) un  apliecinājums par pieejamību iepirkuma līguma īstenošanai.

  - Pretendenta iesniegts saraksts ar piedāvātajiem speciālistiem, atbilstoši konkursa noteikumu 3.9. punkta prasībām, norādot vai speciālists ir pretendenta darbinieks vai tiks pieņemts darbā uz līguma izpildes laiku, pievienojot 3.9. punkta prasības apliecinošu dokumentu kopijas.

  - Sertificēta darba aizsardzības speciālista sertifikāta  kopija.

  - Darba aizsardzības pasākumu plāna apraksts Darbu veikšanai.

  - Tehnikas un iekārtu saraksts, iepirkuma līgumā paredzēto darbu veikšanai.

  - Būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija vai, gadījumā, ja tādas nav, apliecinājums, ka uzsākot darbus pretendents veiks savas profesionālās darbības obligāto civiltiesisko apdrošināšanu vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā, atbilstoši iepirkuma procedūras noteikumu 3.11. punkta prasībām.

  - Apliecinājums par 3 nozīmīgāko līdzvērtīga rakstura ceļu būves remontdarbu vai rekonstrukcijas darbu veikšanu pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, norādot līguma summas, pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju un informāciju vai pakalpojums pabeigts 100%.

  - Informācija par līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem - saraksts, norādot izpildei nododamo darbu apjomu un katra norādītā apakšuzņēmēja apliecinājums par pieejamību.

  - Detalizēts ceļu rekonstrukcijas būvdarbu procesu apraksts, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktos apjomus un prasības.

  - Pretendenta iesniegts rakstisks apliecinājums (brīvā formā) par izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  - Atbilstoši Pielikumam Nr. 3, aizpildīts un parakstīts Pretendenta finanšu piedāvājums, kuru parakstījis pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona. Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteikumiem pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums), saskaņā ar tehnisko specifikāciju  (pielikums Nr. 2) .

  - Finanšu piedāvājumā norāda kopējo līguma summu, par kādu tiks nodrošināta tehniskajai specifikācijai  atbilstošs pakalpojums.

  - Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.  Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu.

  - Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa apjomos paredzēto darbu kompleksa izpildi pilnā apjomā, tajā skaitā:

- piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kas nepieciešama šī iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildei;

- darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;

- visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā materiālu un atkritumu transporta izmaksas;

- visas izmaksas, kas saistītas ar kvalitatīvu būvdarbu  veikšanu, tai skaitā visi nodokļi, maksa par laukuma uzturēšanas kārtībā izmaksas, būvobjekta, savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas.

  - Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Veicot būvizmaksu aprēķinu Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka būvizmaksu aprēķinā tiek iekļauti pilnībā visi iepirkuma dokumentos paredzētie darbu apjomi un to izmaksas, aprēķinam izmantojot ne tikai darbu apjoma sarakstu, bet visu iepirkuma dokumentāciju kopumā.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un finansiālo piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma komisija veic slēgtā sanāksmē.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst Noteikumu prasībām un tehniskajai specifikācijai.

  - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa par  pakalpojuma nodrošināšanu.

  - Par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kurš piedāvā Zemāko līgumcenu  un atbilst iepirkumu procedūras prasībām.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu pakalpojuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, noteikumu prasībām un saskaņā ar Darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Noteikumu pielikums Nr.4) .

- IEPIRKUMU KOMISIJAS PIENĀKUMI:

  - Nodrošināt iepirkuma  procedūras norisi un dokumentēšanu.

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Noteikumiem.

  - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pēc pakalpojuma iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas neizvēloties nevienu piedāvājumu, saglabāt piedāvājumu oriģinālus un iznīcināt to kopijas.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - PRETENDENTA PIENĀKUMI:

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Noteikumu prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

- NORMATĪVIE AKTI

  - Publisko iepirkumu likums.

Pielikumā:

- 1.pielikums “Pieteikuma paraugs” uz 2 (divām) lapām;

- 2.pielikums “ 	Darba uzdevums - tehniskā specifikācija” uz 2 (divām) lapām;

- 3.pielikums “ Finanšu piedāvājums” uz 5 (piecām) lapām;

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	_____________________            / E. Nagle/

1.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par  “Autoceļa Beikas-Mazezers rekonstrukcija”,

identifikācijas Nr. KND/2013/20-EZF

Pieteikums iepirkuma procedūrai

Iepirkuma procedūras “Autoceļa Beikas-Mazezers rekonstrukcija”, identifikācijas KND/2013/20-EZF, Kocēnu  novada domes Iepirkuma komisijai:

Uzņēmums, (uzņēmējsabiedrība), _______________________, Reģ. Nr.________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ______________________________________,tā __________ (amats) _______________________________________ (vārds un uzvārds) personā, personas kods _________-_____ ar šī pieteikuma iesniegšanu, piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem,  piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā, nodrošināt  ceļa rekonstrukcijas darbus un atzīst savu pieteikumu par spēkā esošu gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar šo nolikumu, pieteikumu un tam pievienoto pielikumu.

apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

Uzņēmums nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

Uzņēmumam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta),  kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Uzņēmums ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

Uzņēmuma gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījums par pēdējiem trīs gadiem ir _________________  LVL.

- Mūsu piedāvātā līgumcena par ceļa rekonstrukcijas darbiem  Dikļu pagastā ir__________ LVL (...........................) bez PVN;

PVN 21% ______ LVL.

Piedāvātā līgumcena _____________ LVL (..................................) ar PVN 21%.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai ir jāveido starp mums saistošs līgums. Mēs apzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu vai jebkuru piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:

| Pilns vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Uzņēmuma adrese |  |
| Uzņēmuma tālruņa, faksa numurs |  |
| Uzņēmuma e-pasts |  |
| Paraksts |  |

Z.V.

Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

2.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par  “Autoceļa Beikas-Mazezers rekonstrukcija”,

identifikācijas Nr. KND/2013/20-EZF

Darba uzdevums - Tehniskā specifikācija

identifikācijas KND/2013/20-EZF

| Būves nosaukums: „Autoceļš Beikas-Mazezers”. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums: Autoceļa Beikas-Mazezers rekonstrukcija |
| Objekta adrese: Dikļu pagasts Kocēnu novads. |  |  |
| Nr.p.k. Darba nosaukums Mērv. Skaits 1 Trases uzmērīšana m 2436,00 2 Caurteku tīrīšana d 0,5 m 8,00 3 Caurteku demontāža d 1,0 m3 6,00 4 Apauguma noņemšana un grunts aizvešana uz atbērtni vid. 5 km m3 366,00 5 Grāvju rakšana grunti transportējot uz atbērtni vid. 5. km m3 2067,00 6 Caurtekas Ǿ300mm izbūve (uz ģeorežģa un šķembu pamata fr.0-45mm, h=20cm) m 20,00 7 Caurtekas Ǿ400mm izbūve (uz ģeorežģa un šķembu pamata fr.0-45mm, h=20cm) m 23,00 8 Caurtekas 2xǾ700mm (brilles)izbūve (uz ģeorežģa un šķembu pamata fr.0-45mm, h=20cm) m 8,00 9 Ieteces un izteces nostiprināšana ar dolomīta šķembām fr.0-45, h=20cm m2 8,00 10 Nogāžu nostiprināšana caurteku galos ar laukakmeņiem cementa javā m2 10,00 11 Zemes klātnes profilēšana m2 13398,00 12 Salturīgā slāņa izbūve m3 386,00 13 Sagat.grants maisījums (fr.0-16) h=8cm m2 3707 14 Informatīvo stendu uzstādīšana gb 2,00 |

1. Veicot būvdarbus jāievēro Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu un ar to saistīto normatīvo aktu prasības.

2. Būvdarbi jāizpilda kvalitatīvi ievērojot LVS un Eiropas standartus.

3. Jebkuru atkāpi no tehnisko projektu risinājumiem saskaņot ar Pasūtītāju un Tehnisko projektu autoru.

3.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par  “Autoceļa Beites-Mazezers rekonstrukcija”

identifikācijas Nr. KND/2013/20-EZF

Finanšu PIEDĀVĀJUMS

identifikācijas KND/2013/20-EZF

“Autoceļa Beites-Mazezers rekonstrukcija”

| n.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | apjoms | Vienības cena | Kopējā cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trases uzmērīšana | m | 2436,00 |  |  |
| 2 | Caurteku tīrīšana d 0,5 | m | 8,00 |  |  |
| 3 | Caurteku demontāža d 1,0 | m3 | 6,00 |  |  |
| 4 | Apauguma noņemšana un grunts aizvešana uz atbērtni vid.5 km | m3 | 366,00 |  |  |
| 5 | Grāvju rakšana grunti transportējot uz atbērtni vid.5 km | m3 | 2067,00 |  |  |
| 6 | Caurtekas Ǿ300mm izbūve (uz ģeorežģa un šķembu pamata fr.0-45mm, h=20cm) | m | 20,00 |  |  |
| 7 | Caurtekas Ǿ400mm izbūve (uz ģeorežģa un šķembu pamata fr.0-45mm, h=20cm) | m | 23,00 |  |  |
| 8 | Caurtekas 2xǾ700mm (brilles)izbūve (uz ģeorežģa un šķembu pamata fr.0-45mm, h=20cm) | m | 8,00 |  |  |
| 9 | Ieteces un izteces nostiprināšana ar dolomīta šķembām fr.0-45, h=20cm | m2 | 8,00 |  |  |
| 10 | Nogāžu nostiprināšana caurteku galos ar laukakmeņiem cementa javā | m2 | 10,00 |  |  |
| 11 | Zemes klātnes profilēšana | m2 | 13398,00 |  |  |
| 12 | Salturīgā slāņa izbūve | m3 | 386,00 |  |  |
| 13 | Sagat.grants maisījums (fr.0-16) h=8cm | m2 | 3707 |  |  |
| 14 | Informatīvo stendu uzstādīšana | gb | 2,00 |  |  |

4.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par  “Autoceļa Beikas-Mazezers rekonstrukcija”,

identifikācijas Nr. KND/2013/20-EZF -ELFLA

Līguma projekts

Kocēnos, 2013.gada .................					                        Nr. ___________

Kocēnu novada dome, tās priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar  Kocēnu novada pašvaldības nolikumu un likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk tekstā -PASŪTĪTĀJS) no vienas puses un  „__________”, tās  _______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk tekstā –UZŅĒMĒJS) no otrās puses, (līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses) noslēdza sekojoša satura līgumu:

1. Līguma priekšmets, apjoms, termiņš

1.1. Pamatojoties uz Kocēnu novada domes iepirkuma procedūras Autoceļa Beikas-Mazezers rekonstrukcija (iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/20-EZF -ELFLA rezultātiem, PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas veikt grantēto ceļu posmu (turpmāk – būvdarbi) seguma remontu Kocēnu  novadā (turpmāk – darbi) saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Līguma 1.pielikums).

1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar vienību cenām, kas norādītas Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz abu PUŠU pilnīgai savstarpējo saistību izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 30. septembrim.

1.4. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, apņemas veikt Autoceļa Beikas-Mazezers rekonstrukcijas  būvdarbus atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām.

1.5. Būvuzņēmējs būvdarbus izpilda saskaņā ar SIA ________izstrādāto tehnisko projektu (turpmāk tekstā - tehniskais projekts). Būvdarbi sevī ietver visus līgumā un tehniskajā projektā noteikto objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no līguma vai tehniskā projekta.

1.6. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu un līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka tehniskais projekts ir realizējams pa šajā līgumā noteiktajiem būvdarbu posmiem un kopumā, un ka tāmēs (līguma pielikums Nr.3) ir iekļauti visi būvuzņēmēja ar būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši tehniskajam projektam saistītie izdevumi.

2. PUŠU pienākumi

2.1. PASŪTĪTĀJS apņemas:

2.1.1. pilnā apmērā un Līgumā noteiktajā termiņā apmaksāt UZŅĒMĒJA iesniegtos rēķinus par padarītajiem darbiem.,

2.1.2. savlaicīgi sniegt informāciju UZŅĒMĒJAM par remontējamo ceļu sarakstiem un apjomiem.

2.2. UZŅĒMĒJS apņemas:

2.2.1. kvalitatīvi un paredzētajā termiņā veikt Līgumā uzrādīto darbu apjomu,

2.2.2. izpildīt darbus, ievērojot visas spēkā esošo normatīvi tehnisko noteikumu prasības un darbu drošības pasākumus, kas attiecas uz darbu izpildi.,

2.2.3. nodrošināt Līguma izpildi ar saviem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un darbaspēku, ja PUSES nav vienojušās savādāk.,

2.2.4. darbu veikšanas laikā ar PASŪTĪTĀJU regulāri saskaņot remontējamo ielu sarakstu un darbu veikšanas secību.

3. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

3.1.  Apstiprinājums paveiktajiem būvdarbiem, kas paredzēti šajā Līgumā, ir akts par izpildītajiem darbiem (forma Nr.2), kas tiek sastādīts pēc faktiski paveiktajiem darbiem un kuru paraksta abas PUSES.

3.2. Būvvaldes izsniegts akts par objekta nodošanu ekspluatācijā.

4. Norēķinu kārtība

  - Līguma summa ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), kura nomaksu valsts  budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro un trešo daļu veic Pasūtītājs. Līguma kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).

  - Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

  - Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

  - Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) no līguma kopējās summas, tas ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>) – 45 (četrdesmit piecu) darbdienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas un  būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma iesniegšanas;

    - Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu vērtībai, ieturot 20% no ikmēneša maksājumiem.

    - Ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 45 (četrdesmit piecu) darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem. Maksājums tiek veikts 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no aprēķina mēnesī izpildīto un pieņemto (ar aktu) būvdarbu vērtības, atbilstoši tāmēm (līguma pielikums Nr.2).

    - Galīgo norēķinu 10% (desmit procenti) apmērā no attiecīgā Būvdarbu posma summas pasūtītājs samaksā būvuzņēmējam 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un akta par būvdarbu nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

5. PUŠU atbildība

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS neveic apmaksu par izpildītajiem darbiem termiņā, kas norādīts Līguma 4.2.punktā, tas maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1 % apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk par aizkavētā maksājuma summu.

5.2. Par darbu izpildes termiņu nokavējumu UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no veicamo darbu summas par katru nokavēto dienu. Līgumsodu PASŪTĪTĀJS ietur no UZŅĒMĒJA iesniegtajā rēķinā norādītās summas, par to rakstveidā UZŅĒMĒJU brīdinot.

- Garantija

  - Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ.

  - Būvobjekta garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Būvobjekta  pieņemšanas.

  - Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

- Nobeiguma noteikumi

  - PASŪTĪTĀJS var vienpusēji lauzt Līgumu, ja UZŅĒMĒJS nav pabeidzis darbus ar savstarpēju vienošanos noteiktajā termiņā, nav termiņā novērsis darbu izpildes trūkumus vai darbu kvalitāte nav pieņemama. PASŪTĪTĀJS par vienpusēju Līguma laušanu informē UZŅĒMĒJU rakstveidā vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

  - PUSES visas domstarpības, pretenzijas un strīdus cenšas noregulēt savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, kad savstarpēju vienošanos panākt nav iespējams, strīdu izšķir tiesa.

  - Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

  - Uzņēmējam nav tiesību nodot Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez  PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.

  - Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abas PUSES.

  - Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu PUSES informē viena otru 10 (desmit) dienu laikā. Ja kāda no PUSĒM nesniedz šo informāciju noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā rodas otrai PUSEI.

  - Līgums sastādīts uz divām lapām divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI.

  - Līguma pielikumi:

    - 1.pielikums – Tehniskās specifikācijas.,

    - 2.pielikums – Finanšu piedāvājums.

- Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

PASŪTĪTĀJS                                                                                                                UZŅĒMĒJS