# APSTIPRINĀTS

Kocēnu novada domes

iepirkumu komisijas

2014.gada 10.marta sēdē

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

„ASFALTBETONA BEDRĪŠU REMONTS KOCĒNU NOVADĀ”

NOTEIKUMI

## IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

## KND/2014/09

Kocēni, 2014

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS – KND/2014/09

| Pasūtītājs | Kocēnu novada dome |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese: | Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads |
| Reģ. Nr: | 90009114171 |
| Banka, konts: | A/S „SEB banka”, Nr. LV25UNLA 0050014273854 |
| Kontaktpersona, tālruņa Nr.: | Līga Sarma Berovska, 2 6577499 Māris Permaņickis, 2 9499880 |  |
| Faksa Nr. | 64207688 |  |
| e-pasta adrese | liga.berovska@kocenunovads.lv maris.permanickis@kocenunovads.lv |  |

  - IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

## Iepirkuma priekšmets ir asfaltbetona bedrīšu remonts Kocēnu novadā – Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas un Zilākalna pagastu teritorijās, saskaņā ar darba uzdevumu, tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 3) :

| Pagasts | Pilnā tehnoloģija | Nepilnā tehnoloģija | Šķembas+ bit. emulsija | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bērzaine | 15 | - | 20 | 35 |
| Dikļi | 150 | 100 | 100 | 350 |
| Kocēni | 100 | 1050 | 100 | 1250 |
| Vaidava | 50 | 70 | 50 | 170 |
| Zilaiskalns | 20 | - | 20 | 40 |
| Kopā | 335 | 1220 | 290 | 1845 |

    - Darbi veicami pēc rakstiska vai telefoniska Kocēnu novada domes izpilddirektora rīkojuma, laika periodā līdz 30. augustam Pēc novada domes izpilddirektora rīkojuma papildus bedrīšu remontdarbus, šī iepirkuma priekšmeta ietvaros veikt laika periodā septembris – oktobris.

    - Piedāvājumu var iesniegt par visu  iepirkuma procedūras apjomu.  Iepirkuma priekšmetu nav atļauts dalīt sīkāk un iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta daļu.

Pasūtītājs patur iespēju samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu.

1.3.4. CPV kods: 45233228-3

.

  - PIEDĀVĀJUMA SAŅEMŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

    - Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta nosacījumiem.

    - Konkursu organizē Kocēnu novada dome un realizē Kocēnu novada domes Iepirkumu komisija.

    - Iepirkuma procedūras Noteikumu elektroniskā versija ir brīvi pieejama Kocēnu novada domes mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv.

    - Ar iepirkuma procedūras Noteikumiem un tās pielikumiem pretendenti var iepazīties Kocēnu novada domē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā pie  iepirkumu speciālistes Līgas Sarmas Berovskas pēc iepirkuma procedūras izziņošanas, līdz 2014. gada 21. martam plkst. 14.30.

    - Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu līdz 2014. gada 21.martam plkst. 14.30, Kocēnu novada domes telpās, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, darba dienās no plkst. 900 līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē. Aploksnei jābūt aizzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes jābūt atzīmēm: Piedāvājums iepirkuma procedūrai: „Asfaltbetona bedrīšu remonts Kocēnu novadā”, ID Nr. KND/2014/09

Neatvērt līdz 2014. gada 21. martam plkst. 14.30.

„Ierobežotas pieejamības informācija“.

      - pretendenta nosaukumam un adresei;

      - adresātam – Iepirkuma procedūras organizētāja nosaukums un adrese;

      - piedāvājuma iesniedzēja un saņēmēja parakstiem ar atšifrējumiem, iesniegšanas  datumam un pulksteņa laikam.

    - Piedāvājums sastāv no trijām daļām:

- pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (1. Pielikums);

- Darba uzdevums-tehniskais piedāvājums ( 2.pielikums);

- finanšu piedāvājuma (3. pielikums (Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma procedūrai KND/2014/09);

    - Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ir cauršūtas, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 1.5.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā (sertifikācijas dokumenti var tikt iesniegti angļu vai krievu valodā; citā valodā sagatavotiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pieteikumam jāpievieno apliecinājums par dokumentu kopiju atbilstību dokumentu oriģinālam.

    - Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi, izņemot Noteikumu 1.4.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - CITA INFORMĀCIJA

    - Komisija pilnvarojusi sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru, iepirkumu komisijas speciālisti Līga Sarma Berovska, mob. tālrunis 26577499, e-pasta adrese: liga.berovska@kocenunovads.lv un Kocēnu novada domes izpilddirektoru Māri Permaņicki e-pasta adrese maris.permanickis @kocenunovads.lv, tālr. 2 9499880.

    - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par iepirkuma procedūras Noteikumiem ieinteresētā persona var nosūtīt, adresējot Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam Mārim Permaņickim, Informācijas pieprasījumi un jautājumi jāiesniedz rakstveidā pa faksu 64207688, paralēli oriģinālu nosūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot adresē: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkumu procedūrai „Asfaltbetona bedrīšu remonts Kocēnu novadā”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2014/09

    - Skaidrojumi par iepirkuma procedūras noteikumiem tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti lejuplādēšanai Kocēnu novada domes mājas lapā http://www.kocenunovads.lv/lv/page/528/530, sadaļa „Iepirkumi”.

Paskaidrojošo informāciju par iepirkumu Pasūtītājs rakstveidā nosūta ieinteresētajam Piegādātājam, kurš šo informāciju ir pieprasījis, un vienlaikus par iepirkumu uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem Pasūtītājs ievieto savā mājas lapā internetā pie attiecīgā nolikuma dokumentācijas, nenorādot Piegādātāju, kurš šo jautājumu ir uzdevis.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem datorrakstā. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks (saskaņā ar 2010.gada 06.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām). Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopijas, Piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par kopiju pareizību.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmets „Asfaltbetona bedrīšu remonts Kocēnu novadā ”.

  - Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju/iem tiks noslēgts līgums par asfaltbetona bedrīšu remontu, paredzot, ka pretendenta piedāvātā līgumcena tiek saglabāta visā līguma darbības laikā. Cenā iekļaujamas visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas (t.sk. nokļūšana līdz darba vietai). Cenā jāietver visus nodokļus, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši pretendentam, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Līguma cenas tiek fiksētas uz visu darba izpildes laiku un nevar tikt mainītas līguma izpildes laikā. Finansu pielikumā norādītie darbu apjomi var mainīties, ņemot vērā laika un citus apstākļus, kā arī Pasūtītāja finansiālās iespējas. Samaksa par kvalitatīvi veiktajiem darbiem tiks veikta pēc piestādītiem rēķiniem un pieņemšanas nodošanas aktiem, ņemot vērā faktiski paveikto darba apjomu. Par darbiem, kuri veikti bez Pasūtītāja norādījumiem samaksa netiks veikta.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Pasūtītājs saglabā tiesības pasūtīt mazāku kopējo apjomu.

  - Samaksa tiks veikta saskaņā ar piešķirtā līguma nosacījumiem.

  - Iepirkuma rezultātā līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Noteikumiem vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

  - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt komercdarbību.

  - Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā. (Būvniecības likuma 10. pants).

  - Pretendentam ir sertifikāts ceļu būvdarbu veikšanā.

  - Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījums par pēdējiem trīs gadiem ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā.

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendentam izpildās kaut viens no diviem  8 2 panta 5 sadaļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:

    - pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

  - Pretendentam ir pieredze līdzvērtīga pakalpojuma izpildē - pretendents ir veicis vismaz trīs līdzīga rakstura, nozīmes un apjoma līguma izpildi pēdējo 3 gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas brīža.

  - Pretendentam ir nepieciešamā tehnika un aprīkojums iepirkumā norādīto darbu veikšanai.

- PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI

  - Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus.

  - Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

  - Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments.

  - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai citu valstu personām - līdzvērtīga attiecīgā valstī izsniegta un LR atzīta dokumenta kopija.

  - Apliecinājums, ka Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījums par pēdējiem trīs gadiem ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā.

  - Apliecinājums par vismaz trīs līdzvērtīga rakstura pakalpojuma nodrošināšanu pēdējo 3 gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža, kurā norādīts līguma nosaukums, kā arī precīzāka informācija – veikto darbu veids, apjoms, pasūtītājs, kontaktpersona, tās tālrunis, izpildes laikposms, līguma summa, kā arī atsauksme no pasūtītāja par šī līguma izpildi.

  - Pozitīva atsauksme par vismaz vienu līdzvērtīga rakstura izpildītu pakalpojumu asfaltbetona bedrīšu remonta darbos pēdējo trīs gadu periodā no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Pretendenta rīcībā esošas tehnikas, kas nepieciešama, lai veiktu attiecīgos asfaltbetona bedrīšu remonta darbus iepirkumā norādītajā apjomā, kopija; (jānorāda tehnika atbilstoši tehniskās specifikācijas 3. Pielikums prasībām un jānorāda tehnikas nosaukums un atzīme, vai ir īpašumā vai nomā).

  - Darbinieka, kas būs atbildīgs par līguma izpildi, būvprakses sertifikāta ceļu būvdarbu vadīšanā kopija, (vai līdzvērtīgiem ārvalstu dokumentiem).

  - Ja Pretendentam Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 10 darbdienu laikā pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas ir jānomaksā konstatētie parādi un jāiesniedz parādu nomaksas apliecinājums.

  - Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī ( ārvalstī atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), tad 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, tam ir jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas izziņa, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta, kā arī, ka Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  - Atbilstoši Pielikumam Nr. 3, aizpildīts un parakstīts Pretendenta finanšu piedāvājums, kuru parakstījis pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona. Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteikumiem pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2).

  - Cenā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar asfaltbetona bedrīšu remontu norādītajā apjomā.

  - Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu.

  - Pretendentam savā finanšu piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darbu izpilde pilnā apjomā. Piedāvājuma cena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.

- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskai specifikācijai (2. Pielikums).

  - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā visi Nolikumā un tā pielikumos ietvertie nosacījumi.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un finansiālo piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē.

  - Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst Noteikumu prasībām un tehniskajai specifikācijai.

  - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, kurš atbilst iepirkumu procedūras prasībām.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu pakalpojuma iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, noteikumu prasībām un saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Noteikumu pielikums Nr.2).

  - Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu/us ar iepirkuma katras daļas uzvarējušo pretendentu.

  - Iepirkuma līgums nosaka visas tiesiskās, finanšu un citas attiecības starp Pasūtītāju un Pretendentu. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses.

- IEPIRKUMU KOMISIJAS PIENĀKUMI:

  - Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Noteikumiem.

  - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pēc preču piegādes iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas neizvēloties nevienu piedāvājumu, saglabāt piedāvājumu oriģinālus.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - PRETENDENTA PIENĀKUMI:

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Noteikumu prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

- NORMATĪVIE AKTI

  - Publisko iepirkumu likums.

Pielikumā:

- 1.pielikums “Pieteikuma paraugs” uz 1 (vienas) lapas;

- 2.pielikums “ tehniskā specifikācija” uz 2 (divām) lapām;

- 3.pielikums “ Finanšu piedāvājums” uz 1 ( vienas) lapas;

- 4.pielikums „Pirkuma līgums” uz 3 (trīs) lapām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	_____________________     / M.Permaņickis/

1.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

„Asfaltbetona bedrīšu remonts Kocēnu novadā”

identifikācijas Nr. KND/2014/09

Pieteikums iepirkuma procedūrai

Kocēnu novada domes Iepirkuma „Asfaltbetona bedrīšu remonts Kocēnu novadā”, identifikācijas KND/2014/09, Iepirkuma komisijai:

Pretendents, _______________________, Reģ. Nr.________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ______________________________________,tā __________ (amats) _______________________________________ (vārds un uzvārds) personā, personas kods _________-_____ ar šī pieteikuma iesniegšanu, piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem, piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „Asfaltbetona bedrīšu remonts Kocēnu novadā„ un atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību no piedāvājuma atvēršanas brīža, gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar šo nolikumu, pieteikumu un tam pievienoto pielikumu;

Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījums par pēdējiem trīs gadiem ir _________________  EUR.

Mūsu piedāvātā līgumcena ir:

| Pagasts | Pilnā tehnoloģija | Nepilnā tehnoloģija | Šķembas+ bit. emulsija | m2 | Cena bez PVN EUR | PVN EUR | Kopā ar PVN EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bērzaine | 15 | - | 20 | 35 |  |  |  |
| Dikļi | 150 | 100 | 100 | 350 |  |  |  |
| Kocēni | 100 | 1050 | 100 | 1250 |  |  |  |
| Vaidava | 50 | 70 | 50 | 170 |  |  |  |
| Zilaiskalns | 20 | - | 20 | 40 |  |  |  |
| Kopā | 335 | 1220 | 290 | 1845 |  |  |  |

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai ir jāveido starp mums saistošs līgums. Mēs apzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu vai jebkuru piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:

| Pilns vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Pretendenta adrese |  |
| Pretendenta tālruņa, faksa numurs |  |
| Pretendenta e-pasts |  |
| Paraksts |  |

Z.V.

Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem. Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

2.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par „Asfaltbetona bedrīšu remonts Kocēnu novadā”

identifikācijas Nr. KND/2014/09

Tehniskā specifikācija, darba uzdevums

identifikācijas KND/2014/09

- Nosacījumi darbu veikšanai:

  - Veikt asfalta seguma bedrīšu remontu pēc:

- pilnās tehnoloģijas, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014” izvirzītajām prasībām;

- nepilnās tehnoloģijas, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014” izvirzītajām prasībām.

- šķembas + bitumena emulsijas tehnoloģijas atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014” izvirzītajām prasībām;

2. Vispārējie noteikumi.

2.1. Darba drošība. Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu autoceļu uzturēšanas darbos,kā arī par darbu izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.

2.2. Satiksmes drošība. Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra LR MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem ” prasībām, izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 42.panta otro daļu.

2.3.. Pielietotie materiāli. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katram materiālu veidam, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības deklarācijai.

2.4. Apkārtējās vides aizsardzība. Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu ieguves, transportēšanas, ikdienas uzturēšanas darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāja, vai šo specifikāciju prasības.

3. Tehniskā specifikācija

### 3.1. Definīcijas

Bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju un šķembām – bedrīšu aizpildīšana ar frakcionētām šķembām, piesūcinot tās ar bitumena emulsiju, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014” izvirzītajām prasībām.

Bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju – bedrīšu aizpildīšana ar asfalta maisījumu, kad bedrītes sagatavotas, to malu kontūras apzāģējot, izfrēzējot vai atskaldot, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014” izvirzītajām prasībām,

Bedrīšu remonts ar nepilno tehnoloģiju, bedrīšu aizpildīšana ar asfalta maisījumu bez bedrīšu malu sagatavošanas tās apzāģējot, izfrēzējot vai atskaldot, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014” izvirzītajām prasībām,

### Darba apraksts

Bedrīšu remonts ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un piegādi, bedrītes sagatavošanu (tīrīšana, gruntēšana, ja paredzēts – arī malu sagatavošana tās apzāģējot, izfrēzējot vai atskaldot) aizpildīšanai un paredzētā materiāla iestrādi.

### Materiāli

    - Bedrīšu aizpildīšanai ar pilno tehnoloģiju – asfalta maisījums, kas atbilst “Ceļu specifikāciju 2014” 6.2. un 6.3. punktā izvirzītajām prasībām, līdzīgs kā labojamā segumā. Gruntēšanai – ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija C 50 B 3 Ceļu specifikāciju 2014” (6.5-3 tabula), kas atbilst izvirzītajām prasībām.

    - Bedrīšu aizpildīšanai ar nepilno tehnoloģiju – asfalta maisījums, kas atbilst “Ceļu specifikāciju 2014” izvirzītajām prasībām, līdzīgs kā labojamā segumā.

    - Bedrīšu aizpildīšanai, remontējot ar bitumena emulsiju un šķembām – frakcionētas šķembas, atbilstošas “Ceļu specifikācijas 2014” 5.2. punktā izvirzītajām prasībām N-II stiprības klasei. Darba procesā lietot divas dažādas frakcijas, rupjākās – aizpildīšanai, smalkākās – noķīlēšanai. Piesūcināšanai un gruntēšanai – vidēji ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija C 65 B 4 (vai C 60 B 4) vai ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija C 65 B 3 (vai C 60 B 3) Ceļu specifikāciju 2014” 6.5-3. tabulā izvirzītajām prasībām.

  - Iekārtas

Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu iztīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi.

Iekārta, kas nodrošina vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.

Asfalta maisījuma transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu, ja asfalta iestrādi izpilda ar rokas darbarīkiem, vai ar nosegtu kravas tilpni, ja asfalta iestrādi izpilda ar ieklājēju.

Veltnis vai vibroplātne ar tehniskajiem rādītājiem, kas nodrošinās paredzēto iestrādātā materiāla sablīvējumu.

### Darba izpilde

Meteoroloģiskiem apstākļiem un brauktuves stāvoklim jāatbilst Ceļu specifikāciju 6.2.5 vai 6.3.5 punktā izvirzītajām prasībām atbilstoši lietotajam asfalta maisījumam. Satiksmei bīstamās bedrītes drīkst remontēt jebkuros laika apstākļos. Ja pa remontējamo posmu notiek satiksmes kustība, tad darba dienas beigās nedrīkst palikt aizpildīšanai pilnīgi vai daļēji sagatavotas, bet ar remontmateriālu neaizpildītas bedrītes. Veicot bedrīšu remontu ar pilno tehnoloģiju,bedrīšu malu kontūras jāapzāģē, jāizfrēzē vai jāatskalda taisnās līnijās ar vertikālām malām. Veicot bedrīšu remontu ar bitumena emulsiju un šķembām, vai ar asfalta maisījumu ar pilno vai nepilno tehnoloģiju:

- iestrādātā materiāla biezums, atkarībā no izmantotā remontmateriāla izmēra

ieteicams no 2,2D līdz 4D,

- remontam sagatavotās bedrītes minimālais dziļums – atkarībā no lietotā materiāla,

bet ne mazāk par 3 cm,

- remontam sagatvotajai bedrītei jābūt tīrai no putekļiem, dubļiem un dažādiem

priekšmetiem;

- bedrīte jāiztīra mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

- sagatavotā bedrīte var būt mitra, bet tajā nedrīkst būt brīvs ūdens;

- sagatavotā bedrīte jāgruntē, vienmērīgi izsmidzinot bitumena emulsiju pa visu bedrītes pamatu un malām.

Bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju un šķembām izpildāms, vispirms iestrādājot rupjākas frakcijas šķembas, tad izlejot bitumena emulsiju (piesūcināšanai), pēc tam, ja paredzēts, noķīlējot ar smalkākas frakcijas šķembām (materiālu izlietojuma daudzumi jāparedz būvuzņēmējam) un pieblīvējot. Ja bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju un šķembām paredzēts tikai esošā seguma remontam (nav paredzēta nosedzošas kārtas būvniecība), tad bitumena emulsiju izliet un ieklātās šķembas noķīlēt ieteicams vismaz divās kārtās.

Nesablīvēta, bedrītē ieklāta asfalta maisījuma biezumam jābūt ap 25 – 30% lielākam par sagatavotās bedrītes dziļumu, ja lieto karsto asfalta maisījumu, vai atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām, ja lieto auksto asfalta maisījumu. Asfalta maisījums jāsāk sablīvēt nekavējoties pēc tā iestrādes un jāturpina, kamēr nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu nospiedumi.

Ja bedrītes remontētas ar bitumena emulsiju un šķembām, un pa remontēto posmu paredzēta satiksmes kustība, tad pēc darba pabeigšanas uz 1 diennakti jāierobežo maksimālais satiksmes kustības ātrums līdz 70 km/h un ceļa posms jāapzīmē ar ceļa zīmēm Nr.116 „Uzbērta grants vai šķembas”. Pēc tam brīvais minerālais materiāls jānoslauka un uzstādītie papildus satiksmes kustības ierobežojumi jānovāc.

### Kvalitātes novērtējums

Ja bedrītes remontētas ar bitumena emulsiju un šķembām vai izremontētās bedrītes apstrādātas ar bitumena emulsiju un šķembām, pēc darba pabeigšanas uz seguma nedrīkst palikt ar minerālmateriālu neapbērta brīva saistviela (bitumens), – tā jāapber ar nepieciešamā daudzuma minerālmateriālu, turklāt, ja paredzēta nosedzošā kārta, tad pirms tās būvniecības uz seguma virsmas nedrīkst atrasties nepiesaistīts minerālmateriāls, – tas jānoslauka.

Izremontēto bedrīšu kvalitātei jāatbilst atbilst “Ceļu specifikāciju 2014” izvirzītajām prasībām

| Parametrs | Prasība | Metode | Izpildes laiks vai apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| Līdzenums | Attālums no kārtas (esošā seguma vai izremontētās bedrītes) virsmas līdz mērmalas plaknei nedrīkst pārsniegt 10 mm | LVS EN 13036-7 (1) | Testējot šaubu gadījumos par neatbilstību |

PIEZĪME(1) Mērlata jānovieto pāri izremontētajai bedrītei, mērlatas vienu galu novietojot bedrītes un esošā seguma savienojuma vietā tā, lai tur varētu tikt veikts pirmais mērījums. Mēra ar ķīli bedrītes savienojuma vietās ar esošo segumu un virs bedrītes. Mērījumu solis 0,5m. Mērlatu var likt gan garenvirzienā, gan šķērsvirzienā. Ja esošā seguma līdzenums neļauj novietot mērlatu tā, lai būtu iespējama atremontētās bedrītes līdzenuma uzmērīšana, mērījums nav veicams.

Ja izremontēto bedrīšu paaugstinājumi virs esošā seguma līmeņa ir virs pieļautā, tie jānofrēzē, bet, ja izremontēto bedrīšu padziļinājums zem esošā līmeņa lielāks par pieļauto, tad bedrītes jāremontē atkārtoti.

### Darba daudzuma uzmērīšana

Jāuzmēra izlietotā materiāla svars vai remontētās virsmas laukums.

3.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem par

„Asfaltbetona bedrīšu remonts Kocēnu novadā”

identifikācijas Nr. KND/2014/09

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs piedāvājam nodrošināt Asfaltbetona bedrīšu remonta darbus  Kocēnu novada Dikļu, Kocēnu, Vaidavas un Zilākalna pagastos, izmantojot:

Pilno tehnoloģiju 145 m2;

Šķembu +bitumena emulsijas tehnoloģiju 220 m2 ,

Nepilno tehnoloģiju 1080 m2 atbilstoši iepirkuma procedūras nosacījumiem par kopējo līgumcenu:

| POSMS, PAGASTS | m2 | Vienas vienības (m2 )cena bez PVN | Kopējās izmaksas bez PVN | PVN | Kopējās izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilnā tehnoloģija | 335 |  |  |  |  |
| Nepilnā tehnoloģija | 1220 |  |  |  |  |
| Šķembas + bitumena emulsija | 290 |  |  |  |  |
| KOPĀ | 1845 |  |  |  |  |

3.2.  Pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta […………] dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

  - Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma Instrukcijās pretendentiem un tehniskajās specifikācijas/darba uzdevumā norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Iepirkuma procedūras noteikumiem par,

„Asfaltbetona bedrīšu remonts Kocēnu novadā”

KND/2014/09

Pakalpojuma līgums Nr. _____________

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2014/09)

Kocēni, 2014.gada _____________

Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, reģ. nr. 90009114171, Jāņa Olmaņa  personā, kurš darbojas uz Kocēnu  novada domes nolikuma pamata, tālāk saukts “Pasūtītājs"  no vienas puses  (turpmāk tekstā - PASŪTĪTĀJS)

un

Pretendents vienotais reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese: _________________, _______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā – PUSES, noslēdz līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:

- Līguma priekšmets un cena

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS saskaņā ar iepirkumu procedūras „Asfaltbedrīšu remonts Kocēnu novadā”, ID Nr. KND/2014/09 ietvertajām prasībām un rezultātiem, IZPILDĪTĀJA piedāvājumu un Tehnisko specifikāciju apņemas veikt Asfaltbetona bedrīšu remontu Kocēnu novadā(turpmāk tekstā – Darbi) 2014. gadā.

  - Pakalpojuma cena :

    - par 335 m2 asfaltbetona seguma bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju, 1m² izmaksas noteiktas – EUR _____ (_______________________) un PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR ____ (___________________), kopējās 1 m2 izmaksas ar PVN EUR ___ (_______________________________)

    - par 1220 m2 bedrīšu aizpildīšanu izmatojot nepilno tehnoloģiju izmaksas 1m² noteiktas - EUR ____ (________________________________)  un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ____ (________________________), kopējās 1 m2 izmaksas ar PVN EUR ____ (_________________________________________)

    - par 290 m2 bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju izmaksas 1m² noteiktas – EUR_____ (___________________________)  un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) EUR_____(______________________________), kopējās 1 m2 izmaksas ar PVN EUR _____ (____________________________________)

  - Paredzamais Darbu apjoms noteikts līdz EUR_________( ____________________________) un PVN 21%  (divdesmit viens procents) EUR _______      (____________________________). Kopējais maksimālais Darbu apjoms ieskaitot PVN 21% (divdesmit viens procents)  noteikts  EUR ______ (_________________________).

- Darbu izpildes nosacījumi un samaksas kārtība

2.1. IZPILDĪTĀJAM Darbi veicami pēc rakstiska vai telefoniska Kocēnu novada domes izpilddirektora rīkojuma, laika periodā no līdz 2014. gada 30. augustam. Pēc novada domes izpilddirektora rīkojuma papildus bedrīšu remontdarbus, šī iepirkuma priekšmeta ietvaros veikt laika periodā septembris – oktobris.

  - IZPILDĪTĀJAM vajadzīgajā daudzumā un kvalitātē jānodrošina Darbu realizēšanai izmantojamā tehnika, materiāli un darbaspēks, saskaņā ar  darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju, līguma pielikums Nr. 1.

  - Darbus katrā noteiktā ielas vai ceļa posmā IZPILDĪTĀJS uzsāk 3 (trīs) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieteikuma saņemšanas un ielas vai ceļa posma ierādīšanas dabā.

  - PASŪTĪTĀJA norādītā kontaktpersona ir ir Kocēnu novada Izpilddirektors Māris Permaņickis, tālr. 2 9499880

  - IZPILDĪTĀJA norādītā kontaktpersona ir _______, pārstāvis _______, sertifikāts nr ______, tālr. Nr. ______________

  - Pieņemšanas-nodošanas aktu, par kalendāra mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem un izmaksām sastāda IZPILDĪTĀJS. Pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta PUŠU pilnvarotie pārstāvji pēc Pakalpojuma izpildes atbilstības pasūtītāja prasībām un Līguma noteikumiem pārbaudes.

  - Ja pie Darbu pieņemšanas atklājas Līgumā norādīto Darbu nepienācīga izpilde (daļēja Darbu izpilde, nepienācīga kvalitāte), PASŪTĪTĀJS sastāda un iesniedz IZPILDĪTĀJAM Pretenziju. Tikai pēc Darbu kvalitatīvas un pilnīgas izpildes un pārbaudes tiek parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts.

  - IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pēc Līguma 2.7. punktā minētās Pretenzijas saņemšanas nekavējoties novērst Pretenzijā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem.

  - Maksājumus PASŪTĪTĀJS veic ik mēnesi, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA  iesniegtiem un PASŪTĪTĀJA apstiprinātiem veikto darbu aktiem. Kārtējo maksājumu PASŪTĪTĀJS veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc veikto darbu akta par aprēķina mēnesi apstiprināšanas un atbilstoša rēķina no IZPILDĪTĀJA saņemšanas.

  - PASŪTĪTĀJS visus maksājumus veic ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA rēķinā norādīto kontu.

- PUŠU atbildība

  - PUSES ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai PUSEI saistībā ar Līguma noteikumu izpildi radītos zaudējumus.

  - Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas PUSES, tās pilnvaroto personu vai darbinieku vainas vai nolaidības dēļ.

  - Ja PUSĒM rodas strīdi par līgumsaistību izpildi, domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja desmit kalendāro dienu laikā netiek panākta vienošanās, PUSES strīdus jautājumus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu institūcijās un turpina pildīt pārējās Līguma saistības.

  - PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas (force majeure) ietekmes rezultātā, ko Puses nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Par minēto apstākļu iestāšanos nekavējoties rakstiski jāinformē otra PUSE.

  - Ja IZPILDĪTĀJS nokavē Darbu izpildes termiņu vai nepienācīgi izpilda Darbus (Darbus izpilda daļēji, nepienācīgā kvalitātē vai neatbilstoši Līguma nosacījumiem), tas par katru nokavēto dienu maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2 % apmērā no katra konkrētā pieteikuma Darbu cenas (ar PVN). Līgumsoda samaksa IZPILDĪTĀJU neatbrīvo no pārējo Līguma saistību izpildes.

  - Ja PASŪTĪTĀJS nokavē Līgumā noteikto rēķina apmaksas termiņu, tas par katru nokavēto dienu maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,2 % apmērā no laikā neapmaksātā rēķinā norādītās summas (ar PVN). Līgumsoda samaksa PSŪTĪTĀJU neatbrīvo no pārējo Līguma saistību izpildes.

  - Ja IZPILDĪTĀJAM jāmaksā līgumsods, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji samazināt IZPILDĪTĀJAM izmaksājamo pakalpojuma cenu līgumsoda apmērā.

- Līguma darbības laiks, Līguma grozīšanas kārtība un atkāpšanās no Līguma

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz PUŠU savstarpējo saistību izpildei, saskaņā ar līguma 2.1. punktu.

  - Līgums var tikt izbeigts vai grozīts, PUSĒM par to rakstiski vienojoties.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, par to 5 (piecu) darba dienu laikā paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJA veiktais Darbs kādā konkrētā Objektā netiek pieņemts atkārtoti, vai ja, atbilstoši Līguma 2.7. punkta noteikumiem, IZPILDĪTĀJAM iesniegtas vairāk kā trīs Pretenzijas par nekvalitatīvi veiktu Pakalpojumu atsevišķos Objektos.

  - Visus Līguma grozījumus un papildinājumus PUSES noformē rakstiski, tie tiek pievienoti šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

- Noslēguma noteikumi

  - PUSES ir izlasījušas šo Līgumu, piekrīt tā noteikumiem un apstiprina to ar saviem parakstiem.

  - Visos jautājumos, kas nav tieši atrunāti Līguma noteikumos, PUSES vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

  - Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Līgumam pievienots 1 (viens) pielikums, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr.90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854 AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X | Izpildītājs: _______________________ Reģistrācijas Nr._________ ______________________ ______________________ e-pasts: _______________ Tālrunis________________ Fakss _________________ Norēķinu konts: _________ Banka ________________ kods __________________ |
| --- | --- |

___________________________                                     ______________________

(Jānis Olmanis)                                                                     (_____________)