# APSTIPRINĀTS

Kocēnu novada domes

iepirkumu komisijas

2014.gada 13.februāra sēdē

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

“KOCĒNU NOVADA DOMES APSAIMNIEKOTO ŪDENSAPGĀDES UN NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU DARBĪBAS MONITORINGA UN KONTROLES ANALĪŽU VEIKŠANA”

NOTEIKUMI

## IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

## KND/2014/04

Kocēni, 2014

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS – KND/2014/04

| Pasūtītājs | Kocēnu novada dome |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese: | Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads |
| Reģ. Nr: | 90009114171 |
| Banka, konts: | A/S „SEB banka”, Nr. LV25UNLA 0050014273854 |
| Kontaktpersona, tālruņa Nr.: | Līga Sarma Berovska, 2 6577499, 6 4216037 Arnis Balinkevičs, 25415566 |  |
| Faksa Nr. | 64216036 |  |
| e-pasta adrese | liga.berovska@kocenunovads.lv arnis.balinkevics@kocenunovads.lv |  |

  - IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

    - Iepirkuma priekšmets ir „Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana.”

Testēšanas paraugos nepieciešams veikt piesārņojošo vielu koncentrāciju noteikšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

    - CPV kods: 90715000-2

  - LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

    - Līguma izpildes vieta: Kocēnu novada domes apsaimniekotie notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un artēziskie urbumi:

      - Kocēnu ciemata NAI, „Attīrīšanas iekārtas”, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads;

      - Rubenes ciemata NAI, Krasta iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads;

      - Vaidavas ciemata NAI, „Upītes”, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads;

      - Bērzaines ciemata NAI, „Attīrīšanas iekārtas”, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads;

      - Dikļu ciemata NAI, Dikļu ciems, Dikļu pagasts, Kocēnu novads;

      - Zilākalna ciemata NAI, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads;

      - Dauguļu internātpamatskolas NAI, „Dauguļu skola”, Dauguļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads;

      - Jaunburtnieku internātpamatskolas NAI, „Jaunburtnieku skola”, Bērzaines pagasts, Kocenu novads;

      - Kocēnu artēziskais urbums „Nr.1”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, id.nr.P500400;

      - Kocēnu artēziskais urbums „Nr.2”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, id.nr.P500401;

      - Rubenes artēziskais urbums Nr.1, Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, id.nr.P500402;

      - Rubenes artēziskais urbums Nr.2, Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, id.nr.P500915;

      - Vaidavas artēziskais urbums Nr.1, „Centrs Nr.1”, Gaujas iela 9, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, id.nr.P500415;

      - Vaidavas artēziskais urbums Nr.2, „Jaunķikuti”, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, id.nr.P500416;

      - Bērzaines artēziskais urbums Nr.1, „Avotiņi”, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads, id.nr.P500416;

      - Bērzaines artēziskais urbums Nr.2, „Veckrogi 1”, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads, id.nr.P500431;

      - Dikļu artēziskais urbums Nr.1, „Centrs 1”, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, id.nr.P500161;

      - Dikļu artēziskais urbums Nr.2, „Centrs 2”, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, id.nr.P500873;

      - Zilākalna artēziskais urbums Nr.1, „Lielais Nr.2140”,Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads, id.nr.P500325;

      - Zilākalna artēziskais urbums Nr.2, „Lielais Nr.2141”,Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads, id.nr.P500326

    - Līguma izpildes termiņš 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

  - PIEDĀVĀJUMA SAŅEMŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

    - Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta nosacījumiem.

    - Konkursu organizē Kocēnu novada dome un realizē Kocēnu novada domes Iepirkumu komisija.

    - Iepirkuma procedūras Noteikumu elektroniskā versija ir brīvi pieejama Kocēnu novada domes mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv.

    - Ar iepirkuma procedūras Noteikumiem un tās pielikumiem pretendenti var iepazīties Kocēnu novada domē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā pie  iepirkumu speciālistes Līgas Sarmas Berovskas pēc iepirkuma procedūras izziņošanas, līdz 2014. gada 25. februārim plkst. 14.00.

    - Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu līdz 2014. gada 25.februārim plkst. 14.00, Kocēnu novada domes telpās, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, darba dienās no plkst. 900 līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē. Aploksnei jābūt aizzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes jābūt atzīmēm: Piedāvājums iepirkuma procedūrai: „Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana”, ID Nr. KND/2014/04

Neatvērt līdz 2014. gada 25. februārim plkst. 14.00.

„Ierobežotas pieejamības informācija“.

      - pretendenta nosaukumam un adresei;

      - adresātam – Iepirkuma procedūras organizētāja nosaukums un adrese;

      - piedāvājuma iesniedzēja un saņēmēja parakstiem ar atšifrējumiem, iesniegšanas  datumam un pulksteņa laikam.

    - Piedāvājums sastāv no trijām daļām:

- pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (1. Pielikums);

- Darba uzdevums-tehniskais piedāvājums ( 2.pielikums);

- finanšu piedāvājuma (3. pielikums (Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma procedūrai KND/2014/04);

    - Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ir cauršūtas, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 1.6.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā (sertifikācijas dokumenti var tikt iesniegti angļu vai krievu valodā; citā valodā sagatavotiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pieteikumam jāpievieno apliecinājums par dokumentu kopiju atbilstību dokumentu oriģinālam.

    - Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi, izņemot Noteikumu 1.5.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - CITA INFORMĀCIJA

    - Komisija pilnvarojusi sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru, iepirkumu komisijas speciālisti Līga Sarma Berovska, tālr.64216037, mob. tālrunis 26577499, e-pasta adrese: liga.berovska@kocenunovads.lv un Kocēnu novada domes izpilddirektoru, iepirkumu komisijas priekšsēdētāju Māri Permaņicki e-pasta adrese maris.permanickis @kocenunovads.lv, tālr. 29499880.

    - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par iepirkuma procedūras Noteikumiem ieinteresētā persona var nosūtīt, adresējot Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam Mārim Permaņickim, Informācijas pieprasījumi un jautājumi jāiesniedz rakstveidā pa faksu 64207688, paralēli oriģinālu nosūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot adresē: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkumu procedūrai „Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2014/04

    - Skaidrojumi par iepirkuma procedūras noteikumiem tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti lejuplādēšanai Kocēnu novada domes mājas lapā http://www.kocenunovads.lv/lv/page/528/530, sadaļa „Iepirkumi”.

Paskaidrojošo informāciju par iepirkumu Pasūtītājs rakstveidā nosūta ieinteresētajam Piegādātājam, kurš šo informāciju ir pieprasījis, un vienlaikus par iepirkumu uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem Pasūtītājs ievieto savā mājas lapā internetā pie attiecīgā nolikuma dokumentācijas, nenorādot Piegādātāju, kurš šo jautājumu ir uzdevis.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem datorrakstā. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks (saskaņā ar 2010.gada 06.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām). Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopijas, Piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par kopiju pareizību.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmets „Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana”:

    - Notekūdens un virszemes ūdens analīzes uz vietas objektā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu pielikumā Nr.2;

    - Notekūdens dūņu ķīmiskās analīzes uz vietas objektā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu pielikumā Nr.2;

    - Dzeramā ūdens analīzes, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu pielikumā Nr.2;

    - Pazemes ūdens analīzes, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu pielikumā Nr.2;

  - Pretendents iepirkuma rezultātā veiks Kocēnu novada ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa, kontroles un ķīmisko analīžu veikšanas darbus, paraugu ņemšanu un testēšanu, lai noteiktu tajā piesārņojošo vielu koncentrāciju tehniskajā specifikācijā noteiktajās vietās un laikā, testēšanas pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Kocēnu novada domē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

  - Testēšanas pārskati jāiesniedz elektroniski un papīra formātā pasta sūtījumā.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Samaksa tiks veikta saskaņā ar piešķirtā līguma nosacījumiem.

  - Iepirkuma rezultātā līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Noteikumiem vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts un akredidēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

  - Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījums par pēdējiem trīs gadiem kopš piedāvājuma atvēršanas brīža ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā. Ja Pretendenta darbības ilgums ir mazāks par trīs gadiem, finanšu apgrozījumam par faktisko darbības laiku ir jābūt vismaz 2 (divas) reizes lielākam par piedāvāto līgumcenu.

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendentam izpildās kaut viens no diviem 8 2 panta 5 sadaļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:

    - pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

  - Pretendentam ir sertifikāts, tehniskās un profesionālās spējas iepirkuma priekšmeta pakalpojumu sniegšanai.

  - Pretendents pēdējo trīs gadu periodā, no piedāvājumu atvēršanas brīža ir nodrošinājis vismaz divu līdzīga rakstura līguma izpildi.

  - Pretendentam ir pieejami kvalificēti speciālisti pakalpojuma izpildei –pievienojot CV un/vai pieredzes aprakstu.

- PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI

  - Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus.

  - Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

  - Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikā vai ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Sertifikāts un akreditācijas apliecība, kas apliecina tiesības veikt iepirkuma priekšmetā minētos pakalpojumus.

  - Apliecinājums par vismaz diviem līdzvērtīga rakstura pakalpojuma nodrošināšanu pēdējo 3 gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža, norādot līguma summu, pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju un informāciju vai piegāde pabeigta 100%.

  - Pozitīva atsauksme par vismaz vienu izpildītu līgumu līdzīga rakstura piegāžu veikšanā pēdējo trīs gadu periodā no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Ja Pretendentam Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 10 darbdienu laikā pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas ir jānomaksā konstatētie parādi un jāiesniedz parādu nomaksas apliecinājums.

  - Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī ( ārvalstī atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), tad 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, tam ir jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas izziņa, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta, kā arī, ka Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

  - Izglītības, profesionālās kvalifikācijas dokumenta vai personāla pieredzes apraksta  (CV)apstiprināta  kopija speciālistam, kurš tiks piesaistīts pakalpojuma izpildei.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  - Atbilstoši Pielikumam Nr. 3, aizpildīts un parakstīts Pretendenta finanšu piedāvājums, kuru parakstījis pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona. Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteikumiem pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2).

  - Finanšu piedāvājumā norāda kopējo līguma summu par katru daļu atsevišķi.

  - Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu.

  - Visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetā norādītā pakalpojuma nodrošināšanu, transporta izmaksas, nodokļus un nodevas u.c. maksājumus, kas nepieciešami pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, sedz pasūtījuma izpildītājs un tām ir jābūt ietvertām piedāvājuma cenā.

- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši darba uzdevumam-tehniskai specifikācijai (2. Pielikums).

  - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā visi Nolikumā, tā pielikumos un ietvertie nosacījumi.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un finansiālo piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē.

  - Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst Noteikumu prasībām un tehniskajai specifikācijai.

  - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa par pakalpojuma nodrošināšanu.

  - Par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, kurš atbilst iepirkumu procedūras prasībām.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu pakalpojuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, noteikumu prasībām un saskaņā ar Darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Noteikumu pielikums Nr.2).

- IEPIRKUMU KOMISIJAS PIENĀKUMI:

  - Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Noteikumiem.

  - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pēc pakalpojuma iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas neizvēloties nevienu piedāvājumu, saglabāt piedāvājumu oriģinālus un iznīcināt to kopijas.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - PRETENDENTA PIENĀKUMI:

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Noteikumu prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

- NORMATĪVIE AKTI

  - Publisko iepirkumu likums.

Pielikumā:

- 1.pielikums “Pieteikuma paraugs” uz 1 (vienas) lapas;

- 2.pielikums “ Darba uzdevums - tehniskā specifikācija” uz 4 (četrām) lapām;

- 3.pielikums “ Finanšu piedāvājums” uz 1 ( vienas) lapas;

- 4.pielikums „Pakalpojuma līgums” paraugs uz 3 (trīs) lapām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	_____________________     / M.Permaņickis/

1.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par „Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes

un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa

un kontroles analīžu veikšana”

identifikācijas Nr. KND/2014/04

Pieteikums iepirkuma procedūrai

Kocēnu novada domes Iepirkuma „Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana”, identifikācijas KND/2014/04, Iepirkuma komisijai:

Pretendents, _______________________, Reģ. Nr.________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ______________________________________,tā __________ (amats) _______________________________________ (vārds un uzvārds) personā, personas kods _________-_____ ar šī pieteikuma iesniegšanu, piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem, piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana” un atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību no piedāvājuma atvēršanas brīža, gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar šo nolikumu, pieteikumu un tam pievienoto pielikumu.

Mūsu piedāvātā līgumcena par viena parauga ņemšanu, nogādāšanu laboratorijā, testēšanu un testēšanas pārskata sagatavošanu ir:

_______________ EUR (......................................................................) bez PVN;

PVN 21% __________ EUR (...........................................) ;

Piedāvātā līgumcena _____________ EUR (................................................) ar PVN 21%.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai ir jāveido starp mums saistošs līgums. Mēs apzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu vai jebkuru piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:

| Pilns vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Pretendenta adrese |  |
| Pretendenta tālruņa, faksa numurs |  |
| Pretendenta e-pasts |  |
| Paraksts |  |

Z.V.

Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem. Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

2.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par „Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa

un kontroles analīžu veikšana”

identifikācijas Nr. KND/2014/04

Darba uzdevums - Tehniskā specifikācija

identifikācijas KND/2014/04

| N.p.k. | Pasūtītāja prasības | Kocēnu Ciemata NAI | Rubenes Ciemata NAI | Vaidavas Ciemata NAI | Bērzaines Ciemata NAI | Dikļu Ciemata NAI | Zilākalna Ciemata NAI | Dauguļu Internātpa-matskolas NAI | Jaunburt-nieku Internātpa-matskolas NAI | Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sadzīves notekūdeņu paraugu ņemšana ieplūdē un to testēšana, nosakot šādus rādītājus un mērvienības: -Suspendētās vielas, mg/l -BSP5, mgO2/l -ĶSP, mg O2/l | 1x gada pirmajā ceturksnī | 1x gada pirmajā ceturksnī | 1x gada pirmajā ceturksnī | 1x gada pirmajā ceturksnī | 1x gada pirmajā ceturksnī | 1x gada pirmajā ceturksnī | 1x gada pirmajā ceturksnī | 1x gada pirmajā ceturksnī |  |
| 2. | Attīrīto sadzīves notekūdeņu paraugu ņemšana izplūdē un to testēšana, nosakot šādus rādītājus un mērvienības: -Suspendētās vielas, mg/l -BSP5, mgO2/l -ĶSP, mg O2/l -N/NH4+, mg/l -N/NO3, mg/l -Nkop., mg/l -P/PO4, mg/l -P kop. Mg/l | 4x gadā | 4x gadā | 4x gadā | 4x gadā | 4x gadā | 4x gadā | 1x gadā | 1x gadā |  |
| 3. | Dūņu paraugu ņemšana un to testēšana sausnas noteikšanai: Sausna, % | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā |  | 1x gadā |  |
| 4. | Saprobitātes indeksa noteikšana pieņemošajās ūdenstilpnēs augšpus un lejpus teces |  |  |  | 1x gadā |  |  |  |  |  |
|  | SVAV-anj.,mg/l noteikšana | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā |  |
| 6. | Notekūdeņu testēšana uz naftas produktiem | 1x gadā |  |  | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā |  |  |  |
| 7. | Dzeramā ūdens paraugu ņemšana un testēšana pēc ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu dezinfekcijas un skalošanas, nosakot šādus rādītājus un mērvienības: -Koliformas, 0KVV/100 ml -E.coli, 0KVV/100 ml -Brīvais hlors, mg/l | 2x gadā | 2x gadā | 2x gadā | 2x gadā | 2x gadā | 2x gadā | 2x gadā | 2x gadā |  |

NAI- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

| N.p.k. | Pasūtītāja prasības | Kocēnu ciemata divi artēziskie urbumi | Rubenes ciemata divi artēziskie urbumi | Vaidavas ciemata divi artēziskie urbumi | Bērzaines ciemata divi artēziskie urbumi | Dikļu ciemata divi artēziskie urbumi | Zilākalna ciemata divi artēziskie urbumi | Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzeramā ūdens paraugu ņemšana no artēziskiem urbumiem un to kvalitātes noteikšana: -Amonija jonu satura noteikšana; -Mangāna satura noteikšana; -Permanganāta indeksa noteikšana | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā | 1x gadā |  |

Pretendentam jāparedz iespējas veikt ārpuskārtas dzeramā ūdens un attīrīto sadzīves notekūdeņu testēšanu ūdensapgādes sistēmu un NAI avāriju gadījumos. Par katra atsevišķā pasūtījuma paraugos nosakāmajiem parametriem un darba izpildes termiņu puses vienojas atsevišķi, sastādot par to rakstisku vienošanos paraugu pieņemšanas protokola formā, ko paraksta abas puses.

Testēšanas pārskatam jāsatur šāda informācija:

- Klienta nosaukums;

- Objekts;

- Paraugu ņemšanas mērķis;

- Informācija par testēšanas paraugu;

- Parauga ņemšanas atbildīgais;

- Paraugu ņemšanas metode;

- Parauga transportēšanas veids;

- Testēšanas laiks;

- Testēšanas metode;

- Testēšanas rezultāti nosakāmajās mērvienībās.

Testēšanas rezultāti jāsagatavo piecu darba dienu laikā no parauga ņemšanas brīža.

Pielikumā Nr.4 Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkopes un uzturēšanas grafiks 2014.gadam.

3.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem par

„Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa

un kontroles analīžu veikšana „

identifikācijas Nr. KND/2014/04

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  - Mūsu piedāvājums (atbilstoši iepirkuma specifikācijai) ir:

| PRECE | Piedāvātā līgumcena bez PVN EUR | Piedāvātās līgumcenas PVN EUR | Piedāvātā līgumcena ar PVN EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana – viena parauga noņemšana, transportēšana, testēšana un testēšanas pārskata sagatavošana |  |  |  |

KOPĒJĀ PIEDĀVĀJUMA SUMMA (ar vārdiem),

EUR bez PVN_________________________________________________,

EUR PVN __________________________________________________.

EUR ar PVN_________________________________________________,

  - Pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta […………] dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

  - Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma Instrukcijās pretendentiem un tehniskajās specifikācijas/darba uzdevumā norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem par

„Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa

un kontroles analīžu veikšana „

identifikācijas Nr. KND/2014/04

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. ____________

ID Nr.KND/2014/04

Kocēnos							                        2014. gada ________

____________________________________ (turpmāk – Izpildītājs), vienotais reģistrācijas Nr. ______________, kuru saskaņā ar _____________________________ pārstāv ________________________, no vienas puses, un Kocēnu novada dome (turpmāk– Pasūtītājs), nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009114171, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv tās priekšsēdētājs Jānis Olmanis, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu, saskaņā ar Izpildītāja iepirkuma procedūrā KND/2014/04 iesniegto piedāvājumu (Pielikums Nr.1) veikt Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības un kontroles laboratoriskos izmeklējumus, saskaņā ar darba uzdevumu (Līguma 1. pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, bet Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pakalpojumu saskaņā ar šā līguma noteikumiem.

2. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

2.1.1. Veikt Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības un kontroles laboratoriskos izmeklējumus, paraugu ņemšanu un testēšanu saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādītajām Analīžu veikšanas specifikācijām un grafiku (Līguma 1. pielikums).

2.1.2. Pēc Pasūtītāja izteikta pieprasījuma veikt papildus paraugu ņemšanu un testēšanu.

2.1.3. Sagatavot testēšanas rezultātus Testēšanas pārskatu veidā 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs – Pasūtītājam, viens – Izpildītājam.

2.1.4. Nosūtīt Pasūtītājam Testēšanas pārskatus pa pastu uz šādu adresi – Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220.

2.1.5. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz testēšanas rezultātiem un citu informāciju, kas iegūta sadarbībā ar Pasūtītāju.

2.1.6. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem saņemt no Pasūtītāja samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

2.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

2.2.1. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildus paraugu ņemšanu un testēšanu, vēršoties Izpildītāja Laboratorijā.

2.2.2. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Izpildītāja darbu tā gaitā un jebkurā laikā pieprasīt informāciju par to.

2.2.3. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par saņemtajiem pakalpojumiem.

2.2.4. Nodrošināt darba drošības tehnikas prasībām atbilstošus apstākļus paraugu ņemšanas vietās.

- PAKALPOJUMA IZPILDES TERMŅI UN SAVSTARPĒJO NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Apņemas veikt pakalpojumu Kocēnu novada domes apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības un kontroles laboratoriskos izmeklējumus, paraugu ņemšanu un testēšanu saskaņā ar darba grafiku (Līguma 2.pielikums) vai 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma brīža.

  - Līgumā noteiktais pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Pasūtītājs pa pastu ir saņēmis sagatavoto Testēšanas pārskatu.

  - Līguma summa par katru parauga ņemšanu, nogādāšanu laboratorijā, testēšanu un Testēšanas pārskata sagatavošanu ir noteikta pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu _________EUR(____________________________) bez PVN.

  - Pamatojoties uz katru veikto Testēšanu, Izpildītājs sagatavo un nosūta Pasūtītājam rēķinu.

  - Samaksa par Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem jāveic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.

  - Samaksa jāveic eiro uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

  - Ja testēšanas procesā Izpildītāja vainas dēļ radušās kļūdas, Izpildītājs atkārto parauga Testēšanu uz sava rēķina.

4. PUŠU ATBILDĪBA

4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti un pilnību, savlaicīgu sniegšanu atbilstoši šajā Līgumā norādītajiem termiņiem.

4.2. Ja Pasūtītājs nav veicis apmaksu līdz Līguma 3.5. punktā minētajam datumam, Pasūtītājs maksā nokavējuma naudu 0,5 % (pus procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu.

4.3. Ja Izpildītājs pušu saskaņotos termiņos saskaņā ar šā līguma 3.1.punktā uzņemtajām saistībām kavē saistību izpildes termiņu, Izpildītājs maksā nokavējuma naudu 0,5% (pus procenta) apmērā no kavēto darbu izpildes maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu.

4.4. Ja Pasūtītājs nesamaksā par Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem šī Līguma 3.5.punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aizkavēt vai neveikt nākamo paraugu ņemšanu un / vai paraugu testēšanu.

5. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

5.1. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai tā pielikumā tiek izdarītas, pusēm savstarpēji vienojoties. Visi grozījumi Līgumā noformējami rakstveidā un pievienojami Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

5.2. Līguma darbība var tikt pārtraukta vai izbeigta, vienai līgumslēdzējpusei ne mazāk kā trīsdesmit darba dienas pirms Līguma darbības beigām rakstiski brīdinot otru līgumslēdzēju pusi par līgumattiecību pārtraukšanu vai izbeigšanu.

5.3. Ja puses rakstiski vienojas, tās var izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, neievērojot Līguma 5.2. punkta nosacījumus.

5.4. Ja puses izbeidz Līguma darbību pirms tā termiņa notecējuma, pusēm ir jāizpilda savas saistības, kuras izveidojas uz Līguma izbeigšanas periodu.

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

Šis Līgums stājas spēkā ar 2014. gada __________ un ir spēkā līdz 2014. gada __________ un pilnīgai Pušu saistību izpildei.

7. PAPILDNOTEIKUMI

7.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, puses centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiks panākta, strīdi tiks izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Līgumslēdzējas puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju pienākumu nepildīšanu, ja tam par pamatu bijusi nepārvarama vara, kas radusies pēc šī Līguma noslēgšanas, ārkārtējas situācijas izveidošanās rezultātā, kuru puses nevarēja paredzēt vai novērst ar saprātīgiem pasākumiem. Pie šādiem ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas parādības, streiks, karš, militāri manevri, valsts institūciju akti vai darbības vai arī citi no pušu gribas neatkarīgi apstākļi, kas liedz izpildīt Līguma saistības.

7.3. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.

7.4. Pušu reorganizācija vai vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Līguma noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas puses tiesību pārņēmējam.

7.5. Līgums sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs – Pasūtītājam, viens – Izpildītājam.

8. LĪGUMA PIELIKUMI

8.1. Darba uzdevums, tehniskā specifikācija, darba grafiks, finanšu piedāvājums.

9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI

9.1. Izpildītājs

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

9.2. Pasūtītājs

Kocēnu novada dome

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220

Norēķinu konta Nr.LV25UNLA0050014273854, a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X

Reģ. Nr. 90009114171, PVN reģ. Nr. LV 90009114171

10. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU PARAKSTI

Izpildītājs                                                   		Pasūtītājs

_______________  				________________  J.OLMANIS